## Slide 1: 電力フィードバック型熱音響発電機の 位相調整
篠田将太郎*, ○小林泰秀*, 上田祐樹**
(*長岡技科大, **東京農工大)

## Slide 2: 背景：電力フィードバック型熱音響発電機
廃熱
音響パワー
リニアモータ
吸熱
リニアモータ
リニアモータ
廃熱
吸熱
共振
回路
電力
従来システム … 周波数固定
  ループ管による
  音響系の共振
  リニアモータによる
  機械系の共振
提案システム … 周波数可変
  音響パワー
  → 電力をフィードバック
  リニアモータと回路の
  定数を可変

## Slide 3: 背景：これまでの結果
リニアモータの電気-音響特性に基づく解析 [2015春]
  ナイキストの安定判別 [2014秋]
  熱音響コア1段
多段コアを持つシステムの解析と実験 [2015秋]
  解析：コア５段で発振 …
  実験：発振しない、138°の位相差
電
力
電気回路
熱音響コア
リニアモータ
実際は１６段

## Slide 4
目的
コア５段のシステムの発振を目指す
  リニアモータ端子電圧間の位相調整
  解析１：発振可能な管路長
  解析２：端子電圧間の位相差
  実験：進行波成分の計測
電
力
電気回路
熱音響コア
リニアモータ
変更

## Slide 5: 実験装置：コアの周波数応答測定
管長 l = 450mm, 900mm の二通り
768mm
768mm
34mm
34mm
φ47mm
長さ 55mm
1mm ×1mm
TH = 400℃
TC = 12℃
Gcore
436mm

## Slide 6: 実験装置：リニアモータの特性測定
管長 l = 450mm, 900mm の二通り
40cm
45Hz

## Slide 7: 実験装置：電力フィードバック型発電機
変更点 cf. [2015秋]
  Ltube を2.1m延長
  圧力センサを追加

## Slide 8: 安定性解析手法[2015秋]
コア1段の周波数応答G1を取得、Gi := G1
  Gcore = G5 ★ G4 ★ G3 ★ G2 ★ G1
リニアモータ1個の周波数応答H1を取得、H2:=H1
回路モデル、管路モデルを仮定
コア以外の部分の周波数応答応答Gotherを算出
ナイキストの安定判別

## Slide 9: 安定性解析手法（つづき）
図の閉ループ系が不安定となるための必要十分条件
のナイキスト軌跡が原点に重なるか囲むこと
G’core
G’other

## Slide 10: 解析結果1：発振可能な管路長
Ltube (m) 直結 開放
0.871 × ×
1.256 × ×
1.756 × ×
2.256 ○ ○
2.756 ○ ○
2.956 ○ ×
3.156 × ×
変更
40 Hz
200 Hz

## Slide 11: 解析２：端子電圧間の位相差
～

## Slide 12: 解析結果２：端子電圧間の位相差
～
-120°
-138°
60°
0 dB
10 dB
位相差：小
+180°
ゲイン：大
2.1m 延長 …
6ms @ c0
94°@43Hz
( )

## Slide 13: 実験：自励発振時の進行波成分
Ltube = 2.956m
TH=270℃, TC=12℃
自励発振：43.2Hz
開放⇒発振停止
強制加振⇒
h=0.2ms で10秒分記録
ls = 0.871m (2.5ms, 40°)
p2
p1
位相差0
右側（p1）が約3°進む
右側（p2）が約2°進む
直結
～
4Vpp
43Hz

## Slide 14: まとめ
ナイキストの安定判別に基づく安定性解析
  管路を延長 ⇒ コア５段で発振
  直結時のみ発振、開放時は発振しない
リニアモータ端子電圧の位相差の解析
  管路延長前の位相差：大 ⇒ 延長後：小
  管路延長前のゲイン ：小 ⇒ 延長後：大
コア５段の実験で発振、圧力計測（二箇所）
  TC 側リニアモータの圧力信号が２～３°進む
  TC→TH 方向の進行波成分を確認