## Slide 1: タンク内圧力の変動を考慮した コンプレッサーの能動騒音制御
○小林泰秀, 阿部勝栄 (長岡技科大)

## Slide 2: 背景：ウェアラブルロボット
介護など重筋作業における腰痛防止
動力源：圧縮空気、数十分程度
コンプレッサーの作動音が問題（夜間）
安直な方法：大きな防音箱
→ 能動騒音制御、安価に

## Slide 3: 背景（つづき）
アプローチ
  騒音はモータの回転に同期
  ⇒ タンク振動を参照信号とする適応制御系
  騒音はタンク内圧力にも依存
  ⇒ 負荷電流により適応係数を切り替える
関連研究
  掃除機モータの翼通過周波数騒音の抑制[機論2013]
    吸引状態の変化 ... 適応係数が変化
  負荷により参照信号を変化[Pfaff et al., 1992]
  適応係数を変化させる報告無し
  学習制御？

## Slide 4: 目的
基本システムの構成
  タンク振動からモータ回転同期の参照信号を生成
  狭帯域フィードフォワードANC、周期騒音の抑制
低コスト化
  負荷に依存して適応係数を切り替える手法

## Slide 5: 実験装置
負荷なし
空～満充填（約5分）の応答を計測

## Slide 6
適応制御系（狭帯域FF ANC）
BPF
ゼロクロス
検出
ω
yBPF
^
S
y
^
S
LMS
ai
bi
LMS
S
d
z
u
ri0
ri1
ri0 = cos(iωt)
ri1 = sin(iωt)
ri0’
ri1’
ai ← ai + μ ri0’ z
bi ← bi + μ ri1’ z
128次
(i = 1, 2, …, M)
ai[l]
bi[l]
Δb
Δa
ai[l] ← ai[l] + Δa
bi[l] ← bi[l] + Δb
(l が 変わる度に更新)
Δb
Δa

## Slide 7
実験方法～結果
実験手順
  10回連続（温度上昇）、空で開始
  奇数回＝制御有、偶数回＝制御無
  抑制対象＝5,6,7,10倍成分
  11回目：4,8,9倍成分を追加

## Slide 8
実験結果
exp.#2 制御無
exp.#1 制御有
5倍
10倍
5倍
10倍
一定
減少
妥当な動作
一定
減少
騒音の変化 … 温度変動や負荷電流をともなう
これらの情報を利用 ⇒ 低コスト化の可能性

## Slide 9
実験結果（提案手法）
実験手順
  0～15Aを15分割
  42℃、空で開始、100秒間
  5,6,7,10倍成分を抑制
  適応係数の初期化無し

## Slide 10: まとめ
コンプレッサー騒音のANC
  タンクの振動から参照信号を生成
  狭帯域フィードフォワードANC
  実験：モータ回転周波数の整数倍成分を抑制
負荷に依存して適応係数を切り替える手法
  負荷の段階毎に別の係数を用意し適応
  実験：空～満充填の試行毎に性能向上
今後の課題：温度情報の利用