## Slide 1
定常発振制御に基づく 振幅依存性を考慮した周波数応答計測と 熱音響自励発振時圧力振幅の推定
○小林泰秀, 中田匠, 廣本太郎 (長岡技科大)

## Slide 2: 背景
熱音響システムの課題
  自励発振時圧力振幅の推定
  所望の圧力振幅を達成するシステム設計
  分割されたシステムの周波数応答に基づく推定
従来研究
  分割面におけるインピーダンスマッチング[Hatori 他2012]
  ... 等式条件を満足しない場合の予測困難
  ナイキストの安定判別に基づく解析手法[小林・山田2015]
  ... 発振余裕：小（大） ⇒ 圧力振幅：小（大）
  定常発振制御による熱音響コアの計測[中田他2017春]
  ... 加振振幅：小 ⇒ 振幅依存性の取得は困難

## Slide 3: 目的
簡単な場合について圧力振幅を推定
  管路開口部の振幅依存性により小振幅で発振
  熱音響コアの一端は閉端
計測／解析手法
  圧力振幅を目標値一定とする定常発振制御
  目標値P*をパラメータとする
  ナイキストの安定判別に基づく解析

## Slide 4: コアの周波数応答計測の簡単化
任意の管路が接続されることを想定（最終目的）
  定常発振制御：A可変、圧力振幅を目標値に維持
  目標値の組み合わせが膨大
定在波型エンジンを想定
  一端閉端、他端の目標値P*をパラメータとする
Sensor
Loudspeaker
コア
コア

## Slide 5: 実験装置：定在波型エンジン
TH
TC
Pc2
δ
Ps2
Pc2
δ
u
A2
B2
K
A2
B2
Ps2
片振幅 400 [Pa]
TH = 200 [℃]，TC = 13 [℃]

## Slide 6: 実験方法
TH
TC
Ps2
Pc2
δ
Ps2
Pc2
δ
u
A2
B2
K
Gcore
u
A2
B2
K
・コア部（エネルギー投入部）と管路（エネルギー散逸部）に分割
コア部の
周波数応答測定系
管路の
周波数応答測定系
・PC2の振幅を一定に制御することで分割面の圧力振幅を共通とする
Ps2
⇒ コア部および管路はエンジン発振時と同一に振る舞う
1入力，1出力
，
Gcore

## Slide 7: 実験装置：定常発振制御
： 時変ゲイン
： 時変ゲイン
・ PI補償器の出力を音源の駆動信号の
時変ゲインとして用いる
・ 推定値 P と目標値 P * との差分をPI補償器に入力
＾
・ 絶対値関数と1次のローパスフィルタ
（カットオフ角周波数 1 rad/s） にp を通し平滑化
・ スピーカの駆動信号を可変とする

## Slide 8: 実験装置：定常発振制御（つづき）
Gain
p
P
＾
Gain
Time [s]
p [Pa]
400 [Pa]
p [Pa]
測定系の周波数特性によらず一定振幅を維持
  測定系の共振（反共振）周波数 ⇒ G(t)：小（大）
  周波数掃引中、一定振幅を維持
  動作の一例（P* = 400Pa）

## Slide 9: 安定性解析手法
図の閉ループ系が安定となるための必要十分条件
のナイキスト軌跡が原点を囲まないこと
Gcore
K
φ := 1 – Gcore K
原点を囲む ⇒ 発振
原点を通る ⇒ 定常発振
P*を変えてGcore, K を取得
原点を通るP* = 推定振幅

## Slide 10
周波数応答計測結果 （コア）
70～120Hz でゲインが 0dB 超 ⇒ この範囲で発振可
P* = 100Pa のゲインが小 … 予想と逆の結果

## Slide 11
周波数応答計測結果 （管路）
ゲインは 0dB 未満 … エネルギー散逸
P* ：大 ⇒ ゲイン：小 … 開口部の粘性散逸

## Slide 12
安定性解析結果（ナイキスト軌跡）
P*が小⇒原点を囲む／ P*が大⇒原点を囲まない
原点を通る軌跡のP*＝定常発振時の振幅
400Paで発振
...実験に一致

## Slide 13: まとめ
熱音響エンジンの自励発振時圧力振幅の推定
  小振幅（コア一端を閉端、管路の振幅依存性）
  圧力振幅を目標値一定とする定常発振制御
  ⇒ 振幅依存性を考慮した周波数応答計測
  原点を通る軌跡の目標圧力振幅＝推定値
  実験値にほぼ一致
今後の課題
  大振幅加振 ⇒ コアの振幅依存性の取得