## Slide 1
振幅依存性を考慮した熱音響コアの
周波数応答関数行列計測と自励発振時圧力振幅の推定
Measurement of amplitude-dependent frequency response function matrix of thermoacoustic core and pressure amplitude estimation in self-excited oscillation
長岡技術科学大学
○竹村元気，小林諒也, 小林泰秀
Notes: 振幅依存性を考慮した熱音響コアの周波数応答関数行列計測と自励発振時圧力振幅の推定について長岡技術科学大学竹村元気が発表します。

## Slide 2: 研究背景：熱音響システム
熱音響現象
熱音響システム
熱と音波の相互エネルギー変換
熱・音波変換デバイスに温度勾配を与え，
生じた音波を動力とする外燃機関
・可動部を持たないためメンテナンスフリー
・工場や車などからの廃熱を有効利用
応用例）発電機，エンジン，冷凍機
設計段階で自励発振時圧力振幅の推定
熱音響システムを実用化するにあたり重要
stack
hot
cold
Notes: まず、研究背景です。
未使用のまま環境中に捨てられてきた自動車や工場からの比較的低温度の排熱を回収、利用する手段の一つとして熱音響現象が注目されています。
熱音響現象とは 中空の菅にスタックと呼ばれる細い空洞をたくさん持つデバイスを挿入してスタックの両端に十分な温度差を与えると管内に音波が応じる現象 のことで，
熱と音波の相互エネルギー変換を実現します。
熱音響現象を利用したシステムとして熱音響システムがあり
可動部を持たないためメンテナンスフリーで工場や車両の排熱を有効利用できるとされています．応用例として発電機やエンジン冷凍庫などがあります ．
そういった，熱音響システムの利用において、
設計段階で事例発進時の圧力振幅を推定するのは、
熱音響システムを実用化するにあたり重要とされています。

## Slide 3
目標値
時変ゲイン(可変)
System
PS2
PC2
A2
B2
K
TH
TC
PC2
A2
B2
G
１入出力系におけるコア部の周波数応答計測系
PS2
u
Vibrator
分割面の圧力振幅を目標値一定に，
加振器の振幅を自動調整する定常発振制御を用いて計測
コア部の周波数応答
：進行波圧力成分
研究背景：先行研究
ナイキスト安定判別による自励発振時圧力振幅の推定 [廣本 他，音響学会2019春]
目標振幅をパラメータとして，
振幅依存性を考慮した周波数応答を取得
Notes: 当研究室でも圧力振幅の推定方法について研究がなされています。
1入出力系とおいた定在波型の熱音響エンジンにおける圧力振幅の推定方法について，実測したコア部の周波数応答と管路部モデルから解析を行っていました。
コア部の周波数応答の取得方法として，分割面の圧力振幅を目標値一定に，加振器の振幅を自動調整する定常発振制御を用いてコア部の周波数応答計測することで，目標圧力振幅値をパラメータとして周波数応答を取得し入力b2に対する振幅依存性を考慮した応答を取得することを可能としていました．

## Slide 4
研究背景：先行研究（つづき）
高温側温度 [℃] | 430 （実線） | 400 （破線）
低温側温度 [℃] | 16 | 
 | 430 （実線） | 400 （破線）
 | 16 | 
熱音響コア部の振幅依存性が確認されている
:大
小
※コア部の温度条件
Notes: その結果，グラフのように
赤いラインが500pa，緑が1000，青が1500，と，圧力振幅が大きくなるに従って，ゲインが小さくなる熱音響コア部𝐺の振幅依存性が確認されました．

## Slide 5
目的
簡単のため管路の一部を含めて熱音響コア部 とみなし，
熱音響コア一端の1入出力系の周波数応答が取得される状況
を検討していた
目的：問題設定を一般化し，コアの両端の2 入出力系の
周波数応答が取得される状況を検討する
2入出力系
１入出力系
熱音響コア部（エネルギー投入部)と 管路部
先行
研究：
Notes: 本研究の目的です
先行研究では，問題を簡単にするため，上の図のようにコアの高温側の管路部を含めて熱音響コア部とみなし，コアの一端に管が接続される1入出力系の周波数応答が取得される状況を検討していました．
本報告では，先行研究での問題設定を拡張し，コアの両端に管が接続される2 入出力系の周波数応答が取得される状況を検討することで問題設定の一般化を計ります．

## Slide 6
周波数応答関数行列の決定法
振幅依存性を考慮した計測はできていない
：進行波圧力成分
周波数応答関数行列G=
Notes: 続いて，熱音響コア部G の周波数応答関数行列の決定について説明します．
対象の熱音響システムを2入出力に拡張したときのコア部の周波数応答計測系として，コアの両端に加振機を設置し，左右の加振器を駆動させる場合を考えます．
このとき，圧力進行波成分と周波数応答関数行列Gの関係は図の式に示すとおりです．
この場合，コアへの入力に相当する圧力進行波成分はA1,B2の２つとなり，
定常発振制御を利用した
振幅依存性を考慮した計測はできていません．

## Slide 7
周波数応答関数行列の決定法（つづき)
⚪一方の管を無限長とした場合を考える
無限長の管をとすることで
を0とおくことができる
振幅依存性を考慮した
熱音響コア部の周波数応答関数行列Gの算出
Notes: そこで，本報告では測定系の一方の管を無限長とした場合を考えます．
例として，高温側の管を無限長と定義します．高温側の管を無限長の管をとすることで
B1チルダの反射にあたるを0とおくことができます．A1＝0を先程の式に代入することで，ご覧の式を導くことができます．
この手法を用いることで，一方のコアへの入力を0とすることができるので，定常発振制御を用いて，振幅依存性を考慮した熱音響コア部の周波数応答関数行列Gの算出することができます．

## Slide 8
実験装置
・消音ダクトを取り付けることで無限長の管を模擬
→一方のコアへの入力(反射)を低減
・圧力を目標値一定とする定常発振制御を用い
一方ずつコア部の周波数応答計測を実施
実験条件
取得対象 ：,
目標圧力振幅： =500，1000Pa
低温側の温度：TC = 10 ℃
高温側の温度：TH＝ 390 ℃
Notes: 続いて，実験装置について説明します．
まず，一方の管を無限長の管をとする手段についてです．
消音ダクトを一方の管に取り付けることで，，管路部での反射を低減することで無限長の管を模擬し，一方のコアへの入力を低減します．
消音ダクトを取り付けていない方には加振機を設置し，圧力を目標値一定とする定常発振制御を用い，一方のコア部の周波数応答計測を実施します．
今回は，高温側に消音ダクトを取り付け実験を行い，周波数応答関数行列Gのうちｂ2からa2のゲインにあたるｇ１１，ｂ2からｂ1のゲインにあたるｇ２１を取得します．
実験条件は，低温側の温度：TC = 10 ℃，高温側の温度：TH＝ 390 ℃とし，目標圧力振幅𝑃𝑐1を500pa，1000Paと変更し実験を行いました．

## Slide 9
実験結果：定常発振制御
が500Pa の際には42Hz 程度，1000Pa では45Hz 程度以上の周波数域において目標値に追従
1000Pa
500Pa
Notes: 実験結果について報告します．
まず，定常発振制御についてです．
横軸が周波数，縦軸が圧力となっています．
赤いラインが目標圧力1000pa，青いラインが目標圧力500paとなっています．
図より，青いラインの500paでは42hz程度，赤いラインの1000paでは45hz程度以上の周波数域において，圧力振幅を一定に制御することができました．

## Slide 10
||と比較し||が小さくなっている
が1000Pa の場合も同様の傾向
→定常発振制御ができている領域
約3dB
実験結果：一方のコアへの入力を低減させる
効果の確認(500Pa)
Notes: 続いて，一方のコアへの入力を低減させる効果について説明します．
この図は目標圧力が500Paのときの，各圧力進行波成分と周波数の関係を示します．
点線より右が定常発振制御を行えていた範囲になります．
その結果は，大きいものから順に，
B1,B2,A1,A2という順になり，A2が最も小さくなりましたが，
b1に対してA1は3dbほど低減することができたことから．コアへの入力に対し一定の低減効果はあったと考えています．
今回示していない，1000Paの場合も同様の傾向を示しております．

## Slide 11
圧力振幅が大きくなるとゲインが下がる傾向
の取得結果
の取得結果
実験結果：
, の取得結果
500Pa
1000Pa
1000Pa
500Pa
Notes: 続いて，g11,g21の取得結果について説明します．
縦軸がゲイン，横軸が周波数です．また，点線より右側の領域が定常発振制御ができていた範囲です．
右上に示すのがb2からa2のゲインにあたるg11の取得結果です，1000paのほうが小さい傾向がありますが，これについての解釈はよく分かっておりません．
右下にB2→B1のゲインにあたるg21の取得結果について説明します．500paより1000paのほうが小さい傾向があり，これは先行研究で示されていた振幅依存性と同様の傾向です．

## Slide 12
まとめ
・2入出力系の熱音響コア部の一方の周波数応答計測を
行った
→に対して圧力振幅が大きいとゲインが下がる振幅依存性が得られた
・ から()の値が0db以上であり， は音波が増幅する方向であることから妥当な結果である
Notes: ・2入出力系の熱音響コア部の一方の周波数応答計測を
行った
→に対して圧力振幅が大きいとゲインが下がる振幅依存性が得られた
・ から()の値が0db以上であり， は音波が増幅する方向であることから妥当な結果である
・2入出力系の熱音響コア部の一方の周波数応答計測を
行った
→B ̃_2に対して圧力振幅が大きいとゲインが下がる振幅依存性が得られた
・ B ̃_2からB ̃_1 のゲイン(𝑔_21)の値が0db以上であり， 𝑔_21は音波が増幅する方向であることから妥当な結果である

## Slide 13
・一方のコア部の入力にあたる進行波圧力成分を低減
する効果の改善
・低周波域における定常発振制御の改善
・2入出力系の周波数応答関数行列 を用いた
自励発振時圧力振幅の推定
今後の課題
Notes: ・一方のコア部の入力にあたる進行波圧力成分を低減
する効果の改善
・低周波域における定常発振制御の改善
・2入出力系の周波数応答関数行列 を用いた
自励発振時圧力振幅の推定
・一方のコア部の入力にあたる進行波圧力成分を低減
する効果の改善
・低周波域における定常発振制御の改善
・2入出力系の周波数応答関数行列𝐺 を用いた
自励発振時圧力振幅の推定

## Slide 14
熱音響コア部の周波数応答計測
の圧力振幅を一定に制御する(定常発振制御)
→分割面の目標値をパラメータとして振幅依存性を
考慮した周波数応答を取得
熱音響コア部と管路部の周波数応答を用いて
熱音響エンジン発振時と同様の挙動を得る
⇒

## Slide 15: 研究背景：熱音響システム
熱源の温度変動に対して最大発電効率の維持が期待

## Slide 16
実験結果：Pｃ1*を目標圧力とした定常発振制御
が300Paの時は全域，500Pa の際には42Hz 程度，
1000Pa では45Hz 程度以上の周波数域において，
圧力振幅を目標値一定に制御

## Slide 17
実験結果：一方の反射を低減させることの効果検証
(高温側の管を無限長と模擬した場合)
高温側を無限長と模擬(300Pa)
→低減が目的
4 つの圧力成分の中で一番小さいものは ||
目標値が別の場合も同様の傾向

## Slide 18
実験結果：g11の取得結果
→定常発振制御ができている領域
圧力振幅が大きくなるとゲインが下がる振幅依存性

## Slide 19
実験結果：g21の取得結果
圧力振幅が大きくなるとゲインが下がる振幅依存性
→定常発振制御が
できている領域

## Slide 20
実験結果：g11
(高温側の管を無限長と模擬した場合)
50Hz以上の帯域では定性的に一致している

## Slide 21
振幅依存性
目標圧力1000Paにおいて，
圧力振幅が大きくなるとゲインが下がる振幅依存性
実験結果：g21
(高温側の管を無限長と模擬した場合)

## Slide 22
実験結果：Pｃ2*を目標圧力とした定常発振制御
(低温側の管を無限長と模擬した場合)
50~55Hz以上の帯域において，定常発振制御が行えている

## Slide 23
低音側を無限長と模擬(pc2*=300Pa)
→低減が目的
一番小さいものは ||
目標値が別の場合も同様の傾向
実験結果：一方の反射を低減させることの効果検証
(低温側の管を無限長と模擬した場合)

## Slide 24
実験結果：g12
(低温側の管を無限長と模擬した場合)
定性的に一致
→明確な振幅依存性は見られない

## Slide 25
振幅依存性
実験結果：g22
(低温側の管を無限長と模擬した場合)
定常発振制御ができている範囲で，
圧力振幅が大きくなるとゲインが下がる振幅依存性

## Slide 26
熱音響コア部G の周波数応答関数行列の決定
振幅依存性を考慮した計測はできていない
：圧力進行波成分
：周波数応答関数行列G

## Slide 27
熱音響コア部G の周波数応答関数行列の決定
G
TH
TC
PC2
A2
B2
A1
B1
u2
u1+
PC1
PS2
Vibrator
PS1
G
TH
TC
PC2
A2
B2
A1
B1
u2
PC1
PS2
Vibrator
PS1
～
～
G
TH
TC
PC2
A2
B2
A1
B1
u2
PC1
PS2
Vibrator
PS1
Silencer