## Slide 1
Feedback control of thermoacoustic system's load which maintains steady-state pressure amplitude at a constant against temperature variation and effect of energy conversion efficiency
温度変動に対して熱音響システムの圧力振幅を一定とする負荷のフィードバック制御と
エネルギー変換効率に与える効果
長岡技術科学大学
☆井上 陽仁 小林 泰秀
Notes: 発表時間：10分
質問：5分

## Slide 2: 研究背景：電力フィードバック進行波型 熱音響発電機
目的：効率を最大に維持
提案：音響パワーのフィードバックの一部を
電力のフィードバックに置き換え[1]
課題：廃熱源の温度変動による
エネルギー変換効率の変動
Linear
motor
Stack
Acoustic power
提案:温度変動に対して電気回路の
調整による最大効率の維持
Electric
circuit
Acoustic power
Electric power
Linear
motor
Linear
motor
Stack
[1]“熱音響コアの多段接続による電力フィードバック進行波型熱音響発電機の実現” (篠田将太郎 他,2018)

## Slide 3
Linear
motor
Stack
Electric
circuit
(Constant)
関連研究： 効率最大化のための熱音響エンジンと
リニア発電機の音響インピーダンスマッチング[2]
[2]”Acoustic maching of traveling-wave thermoacoustic electirc generator” (KaiWang et al. 2016)
提案：廃熱の温度変動に対して
負荷の動的な調整
研究背景：効率最大化のための負荷の調整
リニア発電機に接続する
負荷の静的な調整
Linear
motor
Linear
motor
Stack
Electric
circuit
(Control)

## Slide 4: 提案手法：負荷の動的な調整法の検討
熱音響発電機に接続する負荷を動的に調整し、
温度変動に対して圧力振幅の定常発振制御
(Ω)
(-)
(Ω)
Pa)
＊
＊
グラフの傾向は既知
目標値に対応する負荷抵抗は未知
?
?
簡単のため
圧力振幅を制御
[3]“振動体の振幅を一定とする振動発電機負荷のフィードバック制御系の安定性解析”
(永井和貴 他 2017)
Target Value
Target Value
定常発振制御系[3]を利用

## Slide 5: 制御前後のエネルギー変換効率
制御により調整された負荷が
エネルギー変換効率に与える効果を調査
制御適用前後の を計測
本発表で定義するエネルギー変換効率

## Slide 6: 実験装置
リニアモータ2つと熱音響コア（熱音波変換デバイス）5段、電気回路で構成
Electric
circuit
Linear
motor
Linear
motor
Cores
Electricity-feedback traveling-wave thermoacoustic electric generator
制御系により負荷抵抗の抵抗値を調整
ヒータとチラーによりは指定値に調整
発電電力として負荷抵抗での消費電力を計測
ヒータへの投入電力を計測

## Slide 7: 制御系の構成（定常発振制御系）
p
p
e
u
PI cont.
LPF
(u)
Constant oscillation control system
Electricity-feedback traveling-wave
thermoacoustic electric generator
R
Cores
Pressure
sensor
-
+
vs1
vs2
+
-
Temperature
variation
+
-
p
e
u
PI cont.
LPF
(u)
R
+
-
PI 補償器の出力
= 0～120 (-)
pに対する信号処理
負荷抵抗
R = 約 0～120 (Ω)
p
p
p

## Slide 8: 実験結果：温度一定
p
370
圧力振幅が目標値一定になるように負荷抵抗が自動調整
= 300 ()，= 10 () （ヒーターとチラーにより温度一定）
目標値 = 370 (Pa)，比例ゲイン = 0.04，積分ゲイン = 0.03
制御開始（50(s)）後に
初期値より抵抗値が大きくなり
圧力、圧力振幅が減少

## Slide 9: 実験結果：温度変動
各温度において、同一の目標値に圧力振幅が収束
= 300，295，290 ()，= 10 () （ヒータとチラーにより温度一定）
目標値 = 370 (Pa)，比例ゲイン = 0.04，積分ゲイン = 0.03
300 ()
295 ()
290 ()
300 ()
295 ()
290 ()

## Slide 10: 実験結果：入力パワー
= 300，295，290 ()，= 10 () （ヒータとチラーにより温度一定）
目標値 = 370 (Pa)，比例ゲイン = 0.04，積分ゲイン = 0.03
同温度において
は
減少 減少
300
300
290
290

## Slide 11: 実験結果：出力パワー
= 300，295，290 ()，= 10 () （ヒータとチラーにより温度一定）
目標値 = 370 (Pa)，比例ゲイン = 0.04，積分ゲイン = 0.03
制御後には減少
[1]“熱音響コアの多段接続による電力フィードバック
進行波型熱音響発電機の実現” (篠田将太郎 他,2018)
No Cont.
Cont.
が最大
となる抵抗値[1]

## Slide 12: 実験結果：効率
= 300，295，290 ()，= 10 () （ヒータとチラーにより温度一定）
目標値 = 370 (Pa)，比例ゲイン = 0.04，積分ゲイン = 0.03
温度変動に対して抵抗値を動的に調整し
最大効率の維持はできると考えられる
No Cont.
Cont.
制御後には減少

## Slide 13: まとめ
熱音響システムの圧力振幅に対して、
負荷抵抗を動的に調整する定常発振制御系を応用
熱源の温度が一定または変動する場合でも、
圧力振幅が目標値一定に収束するように負荷抵抗が自動調整
制御により負荷が増加したときにはヒータへの投入電力は減少
負荷が減少したときにはヒータへの投入電力は増加
温度変動に対して抵抗値を動的に調整して
最大効率の維持はできると考えられる
熱音響発電機の最大効率を維持可能な制御系を提案
今後の課題

## Slide 15: 補足 スライド

## Slide 16: 実験装置概要

## Slide 17: ヒータへの投入電力計測
サーモコントローラの投入電力を測定

## Slide 18: PI補償器の出力
u
指数関数
(u)：
シグモイド関数
u
u
指数関数の
近似関数

## Slide 19: 定常発振制御の関連研究
振動体の振幅を一定とする振動発電機負荷のフィードバック制御系の安定性解析 (永井和貴 他，自動制御連合講演会，2017)
定在波型熱音響エンジンの適応定常発振制御に基づく臨界温度比測定 (櫻井一晃 他，日本音響学会誌，2017)
能動騒音制御技術を用いてスピーカ入力により、
共鳴管内の音圧を制御
振動発電機に接続した負荷抵抗を可変し、振動を制御

## Slide 20: 熱音響システムの負荷-圧力
Resistance
Sound wave
Electricity power
Linear
motor
Linear
motor
Cores
Chart: Resistance R(Ω)
| 0 | 1 | 4.7 | 10 | 47 | 75 | 100 | 120
P[Pa] | 628 | 638 | 625 | 644 | 628 | 571 | 510 | 498
Pressure sensor

## Slide 21: [2]について

## Slide 22: 可変負荷抵抗器
・ と
 | 0 | 1 | 2 | 3 | ・・・ | 253 | 254 | 255
 | 0 | 1 | 2 | 3 | ・・・ | 253 | 254 | 255
 | 0 | 1 | 2 | 3 | ・・・ | 253 | 254 | 255
 | 0 | 1 | 2 | 3 | ・・・ | 253 | 254 | 255
ディジタル信号により所望の抵抗値を実現
固定抵抗とスイッチング回路で構成

## Slide 23: 本制御系の応用例
Electric
circuit
Sound wave
Electricity power
Linear
alternator
Linear
alternator
Cores
Variable
resistance

## Slide 24
2020(mm)
400(mm)
400(mm)
2946(mm)
871(mm)
396(mm)
=
=
=
l =
34(mm)
5126(mm)
Electricity-feedback thermoacoustic electric generator
（ide）

## Slide 25
436(mm)
=
396(mm)
=
5126(mm)
2946(mm)
=
Electricity-feedback thermoacoustic electric generator
（ide）

## Slide 26
コイル
音波
ベローズ
磁気回路
プレート
Linear motor

## Slide 27
436(mm)
Core

## Slide 28
68(mm)
Pressure Sensor
（NAGANO KEIKI KP15）