## Slide 1: 一次元ダクトの能動騒音制御における 直交振動機構の効果
機械創造工学課程4年
学籍番号 21306191
氏名 中島天
指導教員 小林泰秀
キーワード:直交振動機構・能動騒音制御(ANC)・一次元ダクト

## Slide 2
背景
1
・圧縮空気を用いて人の動作を補助する装置が
介護や医療現場で活躍している
コンプレッサー作動音による騒音が問題
・圧縮空気を充填する際、コンプレッサーが必要
（騒音による影響:睡眠妨害、睡眠深度の変化等[1]）
[1]米山愛永美、他:脳神経外科・救急病棟における入院患者が不快に感じる 夜間の音の検討
Yamanashi Nursing Journal Vol.7 No.2
図1 マッスルスーツ
https://www.harada-bussan.jp/product_detail/auxiliary-muscle-suit-power/
Notes: 背景です．
圧縮空気を用いて人の動作を補助する図1のような装置が介護や医療現場で活躍しています．
圧縮空気を充填する際，コンプレッサーが必要になりますが，コンプレッサー作動音による騒音が医療現場で問題になっているので対策が必要です．

## Slide 3
先行研究[2]
2
能動騒音制御を用いて周期騒音を抑制
振動の信号からコンプレッサーのモーターの回転周波数を推定
モーターの回転に同期する騒音
回転周波数の整数倍に高い周波数ピークを持つ
能動騒音制御(Active Noise Control：ANC)
波の重ね合わせを用いて、対象の音と同振幅で
逆位相の制御音を干渉させ音を打ち消す
周期騒音
マイク
ダクト
制御用スピーカ
制御装置
コンプレッサー
振動センサ
防音箱
図2 先行研究装置
[2]香田達朗，小林泰秀: ”コンプレッサー騒音における
高次モードを考慮した狭帯域能動騒音制御系の設計”，
日本機械学会 北陸信越支部第58期総会・講演会(2021)
Notes: そこで，先行研究では図2のようなコンプレッサーを箱で囲みダクトをつなげた装置で，コンプレッサー内のモーターの回転周波数の音が大きいため，振動の信号からモーターの回転周波数を推定し，能動騒音制御を用いて周期騒音の抑制を行いました．
周期騒音とはモーターの回転に同期する騒音のことで回転周波数の整数倍に高い周波数ピークを持つ騒音です．
能動騒音制御とは，波の重ね合わせを用いて騒音と同振幅，逆位相の制御音を干渉させ音を打ち消す制御になります．

## Slide 4
・周期騒音の抑制
・騒音の軽減
図3 制御off
図4 制御on
3
図5 騒音の大きさの比較
制御on
制御off
先行研究結果
結果
Volt(V)
Time(s)
Notes: 先行研究の結果になります．図3と図4のグラフの縦軸はパワースペクトル密度，騒音の強さを表していて，横軸が周波数，右の奥行きが時間を表しています．
これらの図から制御offのときに現れているピークが制御onでは抑制されていることがわかります．また，図5の振幅と時間のグラフから，制御onの時の方がoffのときより振幅が小さくなっていることがわかります．
まとめると周期騒音が抑制され，騒音が制御によって軽減されました．

## Slide 5
4
周期騒音以外の周波数に対して制御
2つの制御音源を用いた振動機構により
騒音の進行方向と直交方向に空気を振動
騒音の伝播特性に影響をもたらすのか検証
目的
周期騒音に対しての騒音抑制効果
先行研究
先行研究の方法は周期騒音のみの制御であるため別の方法が必要
実用可能性の向上
Notes: 先行研究では周期騒音に対しての制御により騒音の軽減効果を得ました．なので周期騒音以外の周波数に対しても制御することで実用可能性の向上が期待できます．先行研究の方法は周期騒音のみの制御であるため別の制御方法が必要になります．そこで本研究では，2つの制御音源を用いた振動機構により騒音の進行方向と直交方向に空気を振動させる方法で，騒音の伝播特性に影響をもたらすか検証をします．

## Slide 6
図6 実験装置
5
制御
SPK1
制御
SPK2
マイク
125cm
67.5cm
67.5cm
騒音
SPK
49cm
直交振動機構
実験装置
騒音
SPK
制御
SPK1
制御
SPK2
マイク
図7 実験装置外観
Notes: 図6が実験装置の概略図になります．騒音スピーカーからの音波に対し，直交振動機構によって空気を直交方向に振動させ，騒音の伝播特性がどう変化するかを調査します．
図7は実際の装置の外観で，この部分が直交振動機構で，大きい装置になります．

## Slide 7
制御SPKの駆動設定
6
図8 制御SPK1,2からマイクまで 周波数応答
cos
制御SPK1の信号に対し制御SPK2の信号により，マイクの信号を小さくするように駆動信号手動で調整
表1 設定値
制御SPK1
制御SPK2
Notes: 次に制御の設定についてです．直交振動機構において空気を振動させるため，制御SPK1の音波に対して制御SPK2の音波で打ち消しあう必要があります．その際の信号を手動で設定します。
図8は制御スピーカーからマイクまでの周波数応答で，赤が制御スピーカー１，青が2の応答です．結果が大体揃っているのは，2つのスピーカーから対象の位置にマイクを置いているため妥当であると考えられます．スピーカ2の方が1よりも若干低く表れているため，設定値においてのAとBの振幅はBの方が大きくなっており，スピーカ1の振幅2V，2の振幅2.17V，周波数269Hz，位相173°と設定しました．

## Slide 8
実験方法
7
・騒音SPKの入力信号からマイクの出力信号までの
周波数応答を計測
・制御SPK1,2を駆動(直交振動制御)時、
SPK3の入力信号からマイクの出力信号までの
周波数応答を計測
制御offとonでの周波数応答を比較
制御off
制御on
(制御off,on,off,on...)
再現性を確認するため制御offとonの順で各６回
Notes: 実験方法です．騒音スピーカーの入力信号からマイクの出力信号までの周波数応答を計測します．制御スピーカー非駆動時, 制御offの状態と駆動時，onの状態においての周波数応答の比較を行います．
再現性を確認するため各6回ずつ行います．

## Slide 9
実験結果
図9 直交振動制御 1~3回目周波数応答
8
図10 371Hz 制御off,onの相関
約3％の軽減
371Hzに注目し制御の効果といえるか確かめる
Notes: 図9が1から3回目の結果になります．結果からあまり変化がみられず，わかりにくいため，4から6回目を省略させて頂きます．
ゲインの高い順から細かく変化を見たときに371Hzに変化が見られたため，そこに注目し，再現性が取れているか確認しました．
図10が371Hzにおいての相関を示した結果で制御offが青，onが赤で示されています．6回とも制御onの方がoffよりも低く，約3％の軽減が見られました．この371Hzに注目し制御の効果といえるのか確認します．

## Slide 10
制御音による音の重ね合わせの影響
打ち消しきれていない音が元になり
音の重ね合わせによりゲインが減少している可能性
騒音SPKの入力を0とし，騒音SPKから
マイクまでの周波数応答を仮想的に計測
図11 371Hz 制御音 ゲイン相関
9
offとonでの相関がみられない
ノイズをマイクが検知している
直交振動制御により371Hzにおける
伝播特性を変化させた
結果
Notes: 制御している際の打ち消しきれていない音が元になり371Hzの成分が生じ，音の重ね合わせによりゲインが軽減している可能性があるため検証を行いました．
騒音スピーカーの入力を0にして，騒音スピーカーの入力信号からマイクの出力信号までの周波数応答を仮想的に計測し，371Hzでoffとonでどう変化しているかをみました．先ほどの実験と違うところは制御SPKの入力を0としているところです．結果が図の11で，371Hzにおいてのoffとonの関係をあらわしていて，一回目はonの方が高いけど2回目はonのほうが低い，など，offとonによる相関がみられないので，ノイズをマイクが検知しており打ち消しきれてない音の影響はないと考えられます．
よって371Hzでの軽減は直交振動制御により伝播特性を変化させていると考えられます．

## Slide 11
371Hzで制御の効果が
みられた要因
10
制御SPK1
制御SPK2
マイク
440
67.5cm
67.5cm
44cm
図12 直交振動機構
図13 図12の制御SPK1からマイクまで 周波数応答
直交振動機構単体で一方のSPKから
マイクまでの周波数応答を計測
371Hzとほぼ一致する共振がみられる
結果
図12の物理モデルを作成し
371Hzについて詳しくみたい
時間の都合上，
簡単にした物理モデルの作成を行い
一次共振の考察を行う
371Hzがダクトのどの部分に
起因するか調査する
グラフより一次共振は約130Hz
直交振動機構が断面積一様な管と
みなした時の一次共振は
[Hz]
:音速[m/s]
:全長[m]
条件が異なるが一次共振がほぼ
一致する
Notes: 371Hzの共振がダクトのどの部分に起因しているかを見るために，図12に示す直交振動機構単体で制御スピーカーからマイクまでの周波数応答を計測しました．図13がその結果になります．
グラフから371Hzとほぼ一致する共振がみられました．図12の物理モデルを作成し，371Hzについて詳しくみていきたかったのですが，時間的に困難であったため，簡単にした物理モデルの作成を行い，共振の考察を行います．具体的には，グラフから一次共振は約130Hzで，直交振動機構が断面積一様な管とみなした時の一次共振は124Hzと，条件が異なりますが一次共振がほぼ一致しています．断面積が一様な管と一様ではない管で一次共振はどう変化するのか，簡単な物理モデルから考察を行います．

## Slide 12
物理モデルの作成段階
ここまで
図14 物理モデルの作成段階
11
Notes: 物理モデルの作成段階についての説明になります．本来なら一番下の直交振動機構のモデルを作成したかったのですが，時間的に困難であったため，段階を分けて，段が1つついた管のところまで作成し，段がつくことによる一次共振の変化をみていきます．

## Slide 13
物理モデルの作成
実験とモデルの共振がほぼ一致している
一次共振の変化をみる
図15 断面積一様な管 周波数応答
図16 断面積一様ではない管 周波数応答
12
Notes: 物理モデルの作成をするにあたり，モデルと実験との比較をし，共振が一致しているか確認しながら進めました．図15は断面積が一様な管で図16は断面積が一様ではない管のモデルと周波数応答になります．赤線が実験値で青線がモデルの結果になります．物理モデルでは純粋な音響特性を見たいので，減衰など考慮していないため，位相やゲインの差は実験とモデルで開いていきます．実験とモデルの共振はほぼ一致していて問題ないことがわかったので，物理モデルをもちいて一次共振の変化を詳しくみていきます．

## Slide 14
断面積が一様ではない管の一次共振
図17 断面積一様ではない管
図18 図17における長さによる1次共振の変化
断面積一様ではない管
断面積一様な管
一次共振周波数(全長が同じ場合)
のとき
13
直交振動機構において
断面積の大きい部分の長さは
全長の約半分
直交振動機構の一次共振は
断面積が一様な管とほぼ一致する
Notes: 図17に示す断面積が一様ではない管の物理モデル，断面積S1よりS2の方が小さい関係において，一次共振周波数の変化を見たところ図18のようにl1が0，l2/2，l2のときに同じ値になることがわかりました．
l1が0とl2の時は断面積が一様な管としてみることができ，そのときの一次共振はl1がl2/2のときと一致することから，断面積が一様ではない管でもl1がl2/2のときに，一次共振は断面積が一様な管と一致する関係が成り立つことがわかりました．直交振動機構において断面積の大きい部分の長さは全長の約半分なので一次共振は断面積が一様な管とほぼ一致すると考えられます．

## Slide 15
まとめ
今後の課題
14
・直交振動機構を製作し制御の評価を行った
・直交振動制御により伝播特性が変化するメカニズムを明らかにする
・直交振動機構の一次共振が130Hzであることを実験と物理モデルで示した
・371Hzにおいて伝播特性の変化による約3％のゲインの軽減がみられた
・371Hzは直交振動機構の共振周波数とほぼ一致する
・直交振動機構に対応する物理モデルを作成し371Hzについて調査する
Notes: まとめになります．まず，直交振動機構を製作し制御の評価を行いました．その結果，371Hzにおいて伝播特性の変化による約3％のゲインの軽減がみられました．その371Hzは直交振動機構の共振周波数とほぼ一致することがわかりました．直交振動機構の一次共振が130Hzであることを実験と簡単な物理モデルで示しました．
今後の課題は，直交振動機構に対応する物理モデルを作成し371Hzについて調査することと，直交振動制御により伝播特性が変化するメカニズムを明らかにすることです．
以上になります．ご清聴ありがとうございました．

## Slide 18
補足資料

## Slide 19
補足資料
371Hzがダクトのどの部分に
起因するか調査する
10
図13 図6(緑破線)と図12(赤実線)の周波数応答の比較
174cm
騒音SPK
マイク
図12 直交振動機構を取り外した装置
371Hzの共振は見られない
直交振動機構の管路が
関与している
直交振動機構を外した場合(赤)と
外さない場合(緑)の周波数応答の比較
結果
Notes: 効果がみられた371Hzの周波数がダクトのどの部分に起因するかを調べるために図12のように直交振動機構を外した状態で，スピーカーからマイクまでの周波数応答を計測しました．
図13が結果で，振動機構を外した結果が赤で外していない結果が緑です．共通するピークが30Hzや320Hzあたりで見られ，直交振動機構を外しただけなので共通するピークがみられるのは妥当な結果と考えられます．
グラフから371Hzの共振はみられていないため直交振動機構の管路が関与していると考えられます．

## Slide 20
補足資料