## Slide 1
Feedback control of thermoacoustic system's load
which maintains steady-state pressure amplitude for temperature variation
温度変動に対して熱音響システムの
圧力振幅を一定とする負荷のフィードバック制御
長岡技術科学大学
○井上 陽仁 小林 泰秀
Notes: 発表時間：10分
質問：5分

## Slide 2: 研究背景：熱音響システム
熱音響現象とは…
熱音響システムとは…
熱と音波の相互エネルギー変換
熱・音波変換デバイスに温度勾配を与え、
生じた音波を動力とする外燃機関
・可動部を持たないためメンテナンスフリー
・工場や車などからの廃熱を有効利用
応用例）発電機、エンジン、冷凍機

## Slide 3: 研究背景：熱音響システムの課題
熱音響システムの自励発振を保持
温度が低下し続ければ圧力振幅も低下し、
熱音響システムの自励発振が停止
システムの自励発振と圧力振幅
廃熱の温度変動に伴い圧力振幅も変動
Down
Stop

## Slide 4: 研究目的
熱音響システムに接続する負荷抵抗を可変し、
温度変動に対して圧力振幅の定常発振制御
定常発振制御の関連研究
振動体の振幅を一定とする振動発電機負荷のフィードバック制御系の安定性解析
[永井 他，第60回自動制御連合講演会，2017]
定在波型熱音響エンジンの適応定常発振制御に基づく臨界温度比推定 [櫻井 他，日本音響学会誌，2017]
スピーカの入力により、共鳴管内の圧力振幅を制御
振動発電機に接続した負荷抵抗を可変し、振動振幅を制御

## Slide 5: 実験装置
リニアモータとリニア発電機と熱音響コア5段、電気回路で構成
音響パワーの代わりに電力を負荷抵抗に介してフィードバック
負荷抵抗の抵抗値を動的に可変
Electric
circuit
Sound wave
Electricity power
Linear
alternator
Linear
motor
Cores
Variable
resistance
Electricity-feedback thermoacoustic electric generator

## Slide 6: 制御系の構成
p
( )
p
e
u
PI cont.
LPF
(u)
Constant oscillation control system
Electricity-feedback thermoacoustic electric generator
R(t)
Cores
pressure
sensor
-
+
vs1
vs2
+
-
temperature
variation
+
-
p
e
u
PI cont.
LPF
(u)
R(t)
+
-
PI 補償器の出力
= 0～255 [-]
pに対する信号処理
負荷抵抗
R(t) = 約 0～255 [Ω]

## Slide 7: 実験結果：温度一定（安定）
目標値 = 330 [Pa]，比例ゲイン = 0.04，積分ゲイン = 0.03
圧力振幅が目標値一定になるように負荷抵抗が自動調整
= 300 []，= 10 [] （ヒーターとチラーにより温度一定）
p
660[Pa]
p
制御開始（50[s]）後
抵抗値が大きくなり、
圧力、圧力振幅が減少

## Slide 8: 実験結果：温度一定（不安定）
目標値 = 330 [Pa]，比例ゲイン = 0.03，積分ゲイン = 0.04
圧力振幅が目標値に収束せず不安定な結果
= 300 []，= 10 []
p

## Slide 9: 実験結果：温度一定（安定）
目標値 = 400 [Pa]，比例ゲイン = 0.04，積分ゲイン = 0.03
比例・積分ゲインを適切に設定すれば圧力振幅を
目標値に制御可能
= 300 []，= 10 []
800[Pa]
p
p

## Slide 10: 実験結果：温度変動
目標値 = 380 [Pa]，比例ゲイン = 0.04，積分ゲイン = 0.03
各温度において、同一の目標値に圧力振幅が収束
= 300，295，290 []，= 10 [] （ヒーターとチラーにより温度調整）
300 []
295 []
290 []
300 []
295 []
290 []

## Slide 11: まとめ
熱音響システムの圧力振幅に対して、
負荷抵抗を動的に可変する定常発振制御系を応用
熱源の温度が一定の場合、目標値一定に
収束するように負荷抵抗が自動調整
熱源の温度が変動する場合でも、圧力振幅が
目標値一定に収束するように負荷抵抗が自動調整
熱音響システムの圧力振幅と効率の関係を明らかにし、
最適な効率を達成可能な制御系を構成しシステムに適用
今後の課題

## Slide 13: 可変負荷抵抗器の詳細
・ と
 | 0 | 1 | 2 | 3 | ・・・ | 253 | 254 | 255
 | 0 | 1 | 2 | 3 | ・・・ | 253 | 254 | 255
 | 0 | 1 | 2 | 3 | ・・・ | 253 | 254 | 255
 | 0 | 1 | 2 | 3 | ・・・ | 253 | 254 | 255

## Slide 14: シグモイド関数の近似関数
PI補償器の出力
u
指数関数
(u)：シグモイド関数

## Slide 15: 本制御系の応用例
Electric
circuit
Sound wave
Electricity power
Linear
alternator
Linear
alternator
Cores
Variable
resistance

## Slide 16
2020[mm]
400[mm]
400[mm]
2946[mm]
871[mm]
396[mm]
=
=
=
l =
34[mm]
5126[mm]
Electricity-feedback thermoacoustic electric generator
（ide）

## Slide 17
436[mm]
=
396[mm]
=
5126[mm]
2946[mm]
=
Electricity-feedback thermoacoustic electric generator
（ide）

## Slide 18
コイル
音波
ベローズ
磁気回路
プレート
Linear motor

## Slide 19
436[mm]
Core

## Slide 20
68[mm]
Pressure Sensor
（NAGANO KEIKI KP15）