サーボモータのロバスト制御

機械創造工学課程　学籍番号07303984　国兼万里恵　　　担当教員　小林泰秀　准教授

1. 研究の背景

サーボモータは制御対象に応じた調整が必要で，その調整には大変時間がかかる．

調整レス機能を導入したサーボモータが開発されるようになる．その例が安川電機のΣ-VシリーズやJUNMAシリーズ．

実際にこのモータを動かしてみると，まだまだ多くのパラメータの設定とそれに伴う知識が必要なことが分かった．

負荷を取り換えても調整なしで動かせるコントローラを設計する
ために，従来のサーボモータの性能評価を行う

2. 実験装置

使用した実験装置を図1に示す．

図1　ACサーボモータ

3. 周波数応答実験

サーボモータを含む制御系の基本的な特性を検討するために，二つの異なった負荷を用いて周波数応答実験を行った．この結果を理論計算の結果と比較する．

図2はモータの概略図である．

このモータの共振周波数ωa，反共振周波数ωz，モータ速度の伝達関数GMMは次式で表される．

ωa 　　　　，　　　　　ωz

GMM

JM ：モータの慣性モーメント，JL ：負荷（円盤＋軸）の慣性モーメント，J ：系全体のモーメント（J ＝ JM＋JL ），KF ：カップリングのバネ定数（KF　＝2800 [N/m]），Tlpf ：ローパソフィルタの時定数

図3に理論より描いたグラフを，図4に実験結果により得られたグラフを，また表1に共振周波数と反響振周波数の理論値・実測値を示す．

表1　共振周波数の計算値と実測値

| 負荷 | 共振周波数[Hz] | 反響振周波数[Hz] |
| --- | --- | --- |
|  | 理論値 | 実測値 | 理論値 | 実測値 |
| 円盤1 | 2155 | 1445 | 610 | 457 |
| 円盤2 | 2096 | 1380 | 348 | 302 |

4. 考察

・グラフの形状は周波数，位相ともに理論値に近いものが得られた．

・理論値より実測値の値が低い．回転軸の捩りによってバネ定数が生じていることが，この原因として考えられる．また，負荷の慣性モーメントによる誤差，モータの慣性モーメントによる誤差，カップリングのバネ定数による誤差の影響もあると考えられる．

5. 今後の課題

・コントローラの設計

・周波数応答実験を行う

# Text boxes

図4　周波数応答実験の結果

青：円盤1

緑：円盤2

しかし

これを解決するために

Frequency (Hz)

モータ　　　　　　　　　　負荷

Bode Diagram

図3　理論値

図3　理論値

34　　　　　サーボモータのロバスト制御　　　　　　　.

機械創造工学課程　学籍番号07303984　国兼万里恵　　　担当教員　小林泰秀　准教授

TL

TM

図2  モータの概略図

ωrm

Phase (deg)

カップリング

Magnitude (dB)

そこで！

Phase (deg)