## Slide 1: 定常発振制御に基づく 振幅依存性を考慮した周波数応答計測と 熱音響自励発振時圧力振幅の推定
Amplitude-dependent frequency response measurement based on steady-state oscillation control and estimation of pressure amplitude for thermoacoustic spontaneous oscillation
平成29年度 修士論文発表会
長岡技術科学大学大学院 工学研究科
機械創造工学専攻
No. 14306191 中田 匠
指導教員 小林 泰秀 准教授

## Slide 2
研究背景
stack
hot
cold
熱音響とは・・・ 熱と音波の相互エネルギー変換
熱-音波変換デバイス （スタック） に
温度差をつけると音波が発生
自励発振時の圧力振幅や接続可能な負荷
・・・ 実用化する上で重要
熱音響の利用 ・・・ 熱音響発電機，冷凍機の提案
従来は数値計算による圧力振幅の推定
実験装置の特性に基づいた推定は行われていない

## Slide 3
・ ツールの開発：圧力の振幅依存性を考慮した
周波数応答計測を提案
・ その利用：ナイキスト安定判別に基づく解析を行い
熱音響自励発振時圧力振幅を定量的に推定
本研究の目的
熱音響コアの特性に基づいて
熱音響自励発振時圧力振幅を
定量的に推定すること
研究背景

## Slide 4
研究背景
Sensor
Loudspeaker
コア
発振の可否を推定 [小林, 山田, システム制御情報学会論文誌 (2015)]
⇒ 圧力の振幅依存性を考慮した周波数応答計測
・ 共振周波数
・ 反共振周波数
⇒ 圧力振幅が変化
圧力の振幅依存性は考慮していない

## Slide 5
問題設定
コアの両側にスピーカが接続される広い場合
Sensor
Loudspeaker
左右のスピーカを同時に駆動して
コア両端の音響インピーダンスを制御
コア
コア
Closed-end
一つのスピーカを駆動して
コア右端の音響インピーダンスを制御する
片側閉端の熱音響エンジンを考える
コア
Opened-end

## Slide 6
熱音響エンジン
TH
TC
Ps2
Pc2
δ
Ps2
Pc2
δ
u
A2
B2
K
G
u
A2
B2
K
・コア部（エネルギー投入部）と管路（エネルギー散逸部）に分割
コア部の
周波数応答測定系
管路の
周波数応答測定系
・PC2の振幅を一定に制御することで分割面の圧力振幅を共通とする
Ps2
⇒ コア部および管路はエンジン発振時と同一に振る舞う
熱音響エンジン
片振幅 400 [Pa]
1入力，1出力
，
TH = 200 [℃]，TC = 13 [℃]

## Slide 7
定常発振時圧力振幅の推定手法
図の閉ループ系が安定となるための必要十分条件
のナイキスト軌跡が原点を囲まないこと
ナイキストの安定判別
・ 原点を通る軌跡
⇒ 安定限界（定常発振状態）に対応
軌跡が原点に最も近づくときの圧力振幅を
エンジンの発振時圧力振幅と推定できる
・ 圧力振幅をパラメータとし
G および K を取得

## Slide 8
・ 塩ビ管にスピーカと圧力センサを搭載
・ センサの出力p を
A/D変換し PC に取り込む
・ PC で生成した
駆動信号u をD/A変換し
パワーアンプを介して
スピーカを駆動
ツールの開発：実験装置

## Slide 9
・ 共振周波数 106 [Hz]
・ 反共振周波数 195 [Hz]
駆動信号の振幅一定
周波数を掃引
Frequency [Hz]
Pressure amplitude [Pa]

## Slide 10
： 時変ゲイン
： 時変ゲイン
・ PI補償器の出力を音源の駆動信号の
時変ゲインとして用いる
・ 推定値 P と目標値 P * との差分をPI補償器に入力
＾
・ 絶対値関数と1次のローパスフィルタ
（カットオフ角周波数 1 rad/s） にp を通し平滑化
・ スピーカの駆動信号を可変させる
制御系のブロック線図

## Slide 11
Gain
p
P
＾
Gain
Time [s]
p [Pa]
目標値に収束する応答の一例
試行錯誤でK P, K I を決定
時間応答実験
条件：P * = 400 [Pa], 106 [Hz]
K P= 0.05, K I = 0.1
400 [Pa]
p [Pa]

## Slide 12
制御なしと比較して
圧力振幅を一定に保持することを確認
制御ありで周波数を掃引
Frequency [Hz]
Pressure amplitude [Pa]
制御あり（G(t)可変）
制御なし（ ）

## Slide 13
Frequency [Hz]
Gain
制御なし
制御あり
周波数応答実験結果
振幅依存性を考慮するか否かで 実験結果に差が生じる
スピーカの駆動信号 u から センサの出力信号 p までのゲイン
u
p
圧力振幅小 ⇒ ゲイン大
という振幅依存性

## Slide 14
ツールの利用：G および K の計測結果
・ G ではコアの振幅依存性はほとんど見られない
・ K では圧力振幅が大 ⇒ ゲインが小 という振幅依存性が見られる
G
K
目標値を複数設定し G と K を計測

## Slide 15
ナイキストの安定判別
・ 100,300 [Pa]は原点を囲む，400,500 [Pa]は原点を囲まない
・ 最も原点に近い圧力振幅が
自励発振時の圧力振幅と定量的に一致

## Slide 16
・ 振幅依存性を考慮して周波数応答計測を行う
フィードバック制御系を構成した
まとめ
一般の熱音響システムの場合へと問題設定を一般化
今後の課題
・ 実測したコアと管の周波数応答を用いて
熱音響自励発振時圧力振幅を定量的に推定した

## Slide 18
補足：熱音響システム
熱音響ループ管冷凍機
熱
冷
音
波
コア
発電機
熱音響発電機
スタック

## Slide 19
補足：実験構成の妥当性
TH
TC
Ps2
Pc2
A2
B2
熱音響エンジン
TH
TC
Pc2
Ps2
Pc2
u
A2
B2
K
G
u
A2
B2
コア部の
周波数応答測定系
管路の
周波数応答測定系
Ps2
G
K
前提：Pc2が共通となったとき
Ps2も共通となる

## Slide 20
補足：実験構成の妥当性（つづき）
x
0
l
線形音響理論によれば
3つの実験でセンサ間の管路は同一
,

## Slide 21
補足：実験構成の妥当性（つづき）
エンジン発振時の時間応答
発振周波数 82 [Hz]
コアの周波数応答計測時のセンサ出力
Time [s]
Pressure amplitude [Pa]
Frequency [Hz]
Pressure amplitude [Pa]
実験的に確認
エンジン発振時と周波数応答計測時で同一に振舞う
Pc2の目標値 200 [Pa]

## Slide 22
ツールの開発：関数 T(x)

## Slide 23
目標値への追従を確認
共振 106 [Hz]
反共振 195 [Hz]
140 [Hz]
time [s]
P [Pa]
＾
ツールの開発：推定値 P の時間応答
＾

## Slide 24
・ ゲインは共振時に最小
・ 反共振時は上限値近く
ツールの開発：G (t ) の時間応答
共振 106 [Hz]
140 [Hz]
反共振 195 [Hz]
time [s]
gain G (t )

## Slide 25
ツールの開発：不安定な応答
条件：P * = 400 [Pa], 106 [Hz]
K P= 0.1, K I = 15.0
目標値に収束せず持続振動する応答の一例

## Slide 26
ツールの開発：安定条件の検討
条件：P * = 400 [Pa], 106 [Hz]
K PとK I を振った際の応答
Gain
Time [s]
p [Pa]
Gain
Time [s]
p [Pa]
Case (a)
Case (b)
K P= 0, K I = 1.0
K P= 2.0, K I = 1.0

## Slide 27
ツールの開発：安定条件の検討
条件：P * = 400 [Pa], 106 [Hz]
・ Case (b)が顕著な領域を除けば右上がり
・ K Pを0.5以下とし，K I を同程度に設定すれば少なくとも安定