## Slide 1: 音響の周波数応答計測において 圧力振幅を一定に保持するフィードバック制御と熱音響システムの安定性解析への応用
長岡技術科学大学
○中田匠，小林泰秀
Feedback control which maintains a steady-state pressure amplitude
at reference value in acoustical frequency response measurement
and its application to stability analysis of thermoacoustic systems

## Slide 2
研究背景
音響の周波数応答計測
計測対象
sensor
loudspeaker
熱音響システムの安定性解析に応用
・ 共振周波数
・ 反共振周波数
⇒ 圧力振幅が変化
【需要】 振幅依存性を考慮した 周波数応答計測を行いたい

## Slide 3
研究背景 （つづき）
stack
hot
cold
熱音響とは・・・ 熱と音波の相互エネルギー変換
熱-音波変換デバイス （スタック） に
温度勾配をつけると音波が発生
音波の利用 ・・・ 自動車や工場排熱などの有効利用
定常時の圧力振幅を設計段階で知りたい
⇒ 振幅依存性を考慮した計測
圧力振幅 ： 小 大
増幅率 ： 大 小

## Slide 4
・ 圧力振幅の推定値が目標値に追従するPI制御
・ PI補償器の出力を音源の駆動信号の
時変フィードバックゲインとして用いる
研究背景 （つづき）
本研究の目的
圧力振幅を一定に保持する
フィードバック制御系を提案

## Slide 5
・ 塩ビ管にスピーカと圧力センサを搭載
・ センサの出力p を
A/D変換し PC に取り込む
・ PC で生成した
駆動信号u をD/A変換し
パワーアンプを介して
スピーカを駆動
実験装置および方法

## Slide 6
・ 共振周波数 106 [Hz]
・ 反共振周波数 195 [Hz]
駆動信号の振幅一定
周波数を掃引
frequency [Hz]
pressure amplitude [Pa]

## Slide 7
： 時変フィードバックゲイン
： 時変フィードバックゲイン
・ PI補償器の出力を音源の駆動信号の
時変フィードバックゲインとして用いる
・ 推定値 P と目標値 P * との差分をPI補償器に入力
＾
・ 絶対値関数と1次のローパスフィルタ
（カットオフ角周波数 1 rad/s） を通し平滑化
・ スピーカの駆動信号を可変させる
制御系のブロック線図

## Slide 8
gain
p
p
＾
G(t)
time [s]
p [Pa]
安定な応答 （ 目標値に収束 ）
不安定な応答 ( 持続振動 )
試行錯誤でK P, K I を決定
時間応答実験
time [s]
p [Pa]
gain
条件：P * = 400 [Pa], 106 [Hz]
K P= 0.05, K I = 0.1
K P= 0.1, K I = 15.0
800 [Pa]

## Slide 9
目標値への追従を確認
共振 106 [Hz]
反共振 195 [Hz]
140 [Hz]
time [s]
P [Pa]
＾
推定値 P の時間応答
＾

## Slide 10
・ ゲインは共振時に最小
・ 反共振時は上限値近く
フィードバックゲイン G (t ) の時間応答
共振 106 [Hz]
140 [Hz]
反共振 195 [Hz]
time [s]
gain G (t )

## Slide 11
制御なしと比較して
圧力振幅を一定に保持することを確認
制御ありで周波数を掃引
frequency [Hz]
pressure amplitude [Pa]
制御あり
制御なし

## Slide 12
frequency [Hz]
gain
制御なし
制御あり
周波数応答実験結果
振幅依存性を考慮して 周波数応答計測ができたと考えられる
スピーカの駆動信号 u から センサの出力信号 p までのゲイン
u
p
圧力振幅小 ⇒ ゲイン大
という振幅依存性

## Slide 13
圧力振幅を一定に保持する フィードバック制御系を提案した
K P, K I の調整により，制御系が安定・不安定 となる結果を得た
振幅依存性を考慮して周波数応答が 計測できることを示した
まとめ