## Slide 1: 1-1-6 ロバスト能動騒音制御に基づく ループ管熱音響システムにおける 定在波抑制制御の効果
長岡技術科学大学
機械創造工学専攻2年
及川康平

## Slide 2: 1. 背景
受動的方法（装置形状）
［Sakamoto et al. 2007］, ［Ishino et al. 2007］, ［Shimokawa et al. 2009］
能動的方法（能動騒音制御）
ループ管内の定在波を抑制
ループ管内の進行波成分を多くしたい
熱音響効率：進行波＞定在波
装置形状
スタック表面での音の反射etc.
Notes: 熱音響効率の向上のために、ループ管内の進行波成分を多くする（進行波を強める）研究がおこなわれている。
そのための２つのアプローチ方法
○受動的方法
○能動的方法

## Slide 3: 1'. 背景
スタックに入力するのは熱ではない
電力入力、即ちスピーカを駆動し
音波を入力する
スピーカは
スタックに音エネルギーを入力すること
進行波に補正すること
2つの役目を兼ねている
Notes: 最終的な目標としては廃熱利用を考えている
簡単のため、電力入力型を考えている

## Slide 4: 2. 実験装置概要
A/D
D/A
PC
w
y
v
z
PreAMP
MIC.1
MIC.2
SPK.1
SPK.2
ls
PreAMP
Pw. AMP
LPF
Pw. AMP
LPF
Stack
lm
TC
TH
Block diagram of experimental apparatus
Notes: Ｌｍはマイク間距離
Lsはスピーカ間距離
2つのスピーカを用いてループ管内を紙面矢印方向（反時計回り）に進行波を生成したい。

## Slide 5: 3. 制御系概要
Block diagram of feedback control system
e-τms
e-τss
K
w
y
e
u
v
z
MIC.1
MIC.2
SPK.1
SPK.2
-
-
Notes: 進行波を生成するため。ｖの信号をwからτsだけ遅らせ、打ち消す
進行波を確認するため。進行波であれば、ｙの信号をτmだけ遅らせた信号とzの信号との差分信号eは０になる。

## Slide 6: 4. 定在波の抑制
進行波を生じさせるための関係
v(t) = - w(t - τs), τs := ls /c0
本制御系の目的
ループ管内の定在波を抑制し、進行波に補正する
Speaker unit.
w

## Slide 7: 5. τsの同定
c0 = 345 [m/s]
lcw = 1.55 [m]
lccw = 2.03 [m]
時間応答(SPK1～MIC2)
管内の波が…
時計回り
→lcw/c0 = 4.5[ms]後に反応
反時計回り
→ lccw/c0 = 5.9[ms]後に反応
e-τss
w
z
MIC1
MIC2
SPK1
SPK2
lccw
lcw
-
Loop tube
τsを実験的に求める
→インパルス応答を観察
Notes: 図中の赤矢印の方向（反時計回り）に進行波を作りたい
SPK1からまずパルス波が出る
Τs後にSPK２から打ち消すためのパルス波が出る
打ち消されていれば進行波
そうでなければ定在波
コントローラがない状態である程度進行波を作っておきたい
個体差の影響により理論値が最適値であるとは限らない

## Slide 8: 5’. インパルス応答
τs = 1.7[ms]
→およそlcw/c0で到達している
τs = 2.0[ms]
→進行波が出来、lccwを通過した
音波が到達している
τs = 2.0[ms]に決定
Identification of τs
lcw/c0
lccw/c0

## Slide 9: 6. 制御系設計、実験手順
スタックを挿入しない状態で
コントローラ設計 → Kとする
スタック挿入後
Kなし
Kあり
1.と2.それぞれの状態で1800[s]運転
制御（ K0 ）の有無による温度差を比較

## Slide 10: 7. コントローラ設計(制御系概要)
Block diagram of feedback control system
e-τms
e-τss
K
w
y
e
u
v
z
MIC.1
MIC.2
SPK.1
SPK.2
-
-
Notes: 破線の外側を制御対象とする→2入力2出力システム
Eを最小化

## Slide 11: 7’. コントローラ設計
wからeまでのゲインを
最小化する
周波数応答実験
モデル化誤差の
見積もり
一般的な
ロバスト制御の方法
Result of Frequency response experiment of Gyu.
Notes: 制御系の情報を得るために周波数応答実験を行い、それを元にプラントモデルを生成
モデル化誤差を考慮し、コントローラを設計

## Slide 12: 8. 制御実験
スタック両端温度差⊿T[℃]
⊿T =⊿ TH - ⊿TC
Measured temperature by experiment without and with control |  |  |  |  |  | 
 | without control |  |  | with control |  | 
trials | ⊿TC[℃] | ⊿TH[℃] | ⊿T[℃] | ⊿TC[℃] | ⊿TH[℃] | ⊿T[℃]
#1 | -0.7 | +0.8 | 1.5 | -0.5 | +1.7 | 2.2
#2 | -0.4 | +1.1 | 1.5 | -0.6 | +1.3 | 1.9
制御なしのときの約1.3倍の温度差
fr1 = 97.1[Hz]
w(t) = Asinωt
消費電力 6.5[W] 6.8[W]
制御なし 制御あり
Notes: ⊿Tc、⊿Tｈ初期温度との差
消費電力＝直流安定化電源における供給電力

## Slide 13: 9. まとめ
ループ管熱音響システムにおいて、定在波抑制制御系を構成し、フィードバック制御を用いてループ管内の定在波抑制実験を行った。
フィードバック制御 ＋ 熱音響システム
→スタック両端の温度差が上昇

## Slide 14: 10. 今後の課題
制御時のループ管内音圧分布の明示
スタック端面における反射を考慮した
コントローラの設計