## Slide 1: ループ管進行波型熱音響エンジンの適応定常発振制御
ループ管での定在波発振制御
進行波音場の確認実験
実験装置
研究背景
まとめ・今後の課題
21
学籍番号：16301390 氏名：岩船皓介 指導教員：小林泰秀 准教授
熱と音波の相互変換
スタックの両端に温度勾配を与えると
音波が発生(熱音響自励発振)
Fig.1 ループ管熱音響冷却システム
熱音響システム
特徴
・可動部を持たないためメンテナンスフリー
・ローコストで製作可能
熱音響自励発振が起きる温度比(臨界温度比)の推定は
自励発振前
自励発振後
統一的な計測による臨界温度比を議論した研究は行われていない
・自励発振前 スピーカから音響パワーを投入して管内圧力を制御
・自励発振後 ANCの原理で管内圧力が過大にならないよう抑制
管内圧力を一定に保持するフィードバック制御系を構成し、設置したスピーカの消費電力に基づき臨界温度比を調べる方法を提案
その有用性を検証
着目点
直管の定在波型の熱音響エンジンのみの検証
研究目的
ループ管進行波型熱音響エンジンを対象とした定常発振制御に基づく
臨界温度比の推定
先行研究
・進行波の発生と観測にはそれぞれ二つのスピーカと二つの圧力センサが必要
・当研究室の過去のループ管型熱音響システムを参考
Fig.2 実験装置構成図
・制御パラメータは
先行研究より決定
KP=0.005、KI =0.001
Fig.3 ブロック線図
Fig.4 圧力センサの時間応答
実験結果
ゲインは発振まで単調に増加発振後は目標値に向かうように調整されて一定
圧力振幅 p1は発振後、目標値200[Pa]に収束
定常発振制御が行えている
ことを確認
管 | 塩ビ管 厚さ 4[mm] 内径 52[mm]
圧力センサ | 長野計器 KP15
スピーカ | AURA SOUND NSW2-326-8A
全長3666[mm]
進行波音場の発生に必要な二つのスピーカの関係
Table1 装置仕様
SPK1 V1[V] | SPK2 V2[V] | 遅れ時間T[ms] | sensor1 Vpp[mV] | sensor2 Vpp[mV] | 進行波成分 ¦A¦[Pa] | 進行波成分 ¦B¦[Pa]
4.6 | 4.7 | 0 | 1100 | 1090 | 378 | 415
4.6 | 4.7 | 1.5 | 430 | 540 | 160 | 193
実験結果
課題： スピーカを片方ずつ駆動した際にわずかに進行波成分が
異なっている理由の考察
理論上進行波の発生に必要な位相差を与えた際に
十分な進行波が発生しない理由の考察
まとめ： ループ管実験装置を製作
定在波発振制御を行い、所望の制御が行えていることを確認
Table2 進行波音場の確認実験結果
Fig.5 遅れ時間T = 1.5[ms]の
オシロスコープ波形
センサの出力電圧とTwo sensor法[1]を用いて得られた進行波成分|A|
進行波成分|B|を記録
B3では前段階として、熱音響コアのない単純なループ管内で
進行波音場を確認
＞手法が異なる
製作
:スピーカ間距離
C :音速
ループ管で定在波を発生させ、管内圧力を一定に保持する
目的
先行研究
ループ管進行波型熱音響エンジンでは検証が行われていない
:圧力センサ間距離
SPK1のみ駆動
SPK2のみ駆動
＞ |A| = |B|
[1] 琵琶哲志 （2008）「熱音響工学初心者のための
計測入門」,pp.522-523,低温工学43巻12号
冷却に利用
・各センサの出力電圧が同振幅
予想
結果
・振幅 sensor2 > sensor1
・遅れ時間 t =0.4[ms]
・進行波成分|A|>>0
進行波成分A≒0とならない
SPK1 V1[V] | SPK2 V2[V] | sensor1 Vpp[mV] | sensor2 Vpp[mV] | 進行波成分 ¦A¦[Pa] | 進行波成分 ¦B¦[Pa]
4.6 | 0 | 550 | 560 | 216 | 187
0 | 4.7 | 560 | 550 | 170 | 230
より単純な状況で調査
Table3 定在波音場確認実験
スピーカを一つだけ駆動したとき定在波が生じることを確認
実験結果
予想
結果
SPK1のみ → |A| > |B|
SPK2のみ → |B| > |A|
スピーカを一つのみ駆動させている
状態で各進行波成分に差が発生
・sensor1に対するsensor2の
遅れ時間 t
・進行波成分|A|≒0
・発振開始後、適応制御により
ゲインを調整しP1を目標値へ制御
・SPK1とsensor1のみを用いる
熱音響現象
スピーカを一つのみ駆動させている
状態では各進行波成分に差はない
(1)
1.5[ms] (2)
^
TSP : スピーカの遅れ時間
Fig.6 SPK1=4.6[V]、SPK2＝0[V]
での実験結果
実験ではスピーカの個体差を考慮し、SPK1とSPK2が等しい音響パワーとなるようにそれぞれ駆動電圧を調整し
管の共振周波数89[Hz]で駆動
G(t)
p1
P1
^