## Slide 1: 振動発電機を利用した可変減衰ダンパの製作と制振制御への応用
1+2減衰力のフィードバック制御（最終目標）
  入力される振動に合わせて共振周波数を変更
  発電により振動を抑制、目的に合わせて制御能力を調整
Recently many machine use the vibration control for improve of safety and reliability. They are usually use active vibration control or passive vibration control.
But these systems can’t realize efficient control. Passive vibration control is convert vibration energy into thermal energy. Generally thermal energy is difficult to use. If this system could change to electrical energy by electromagnetic induction, it can use vibration control. In this research, we develop vibration energy harvester using vibration energy generator linear motor and laser displacement sensor. And verification of the vibration suppression by change electrical energy. Finally control vibration source’s amplitude by varying power consumption of vibration energy harvester with a variable load.
周波数応答実験 振動発電機の端子間の抵抗値を変化
計算結果と同じ傾向を示す結果となった
回路を開放させることで主振動系の共振周波数で 加振した場合、振動を抑制することが可能
一部の入力周波数では短絡時に比べ振幅が大きくなる
制振と発電の関連があることを実験的に確認
低い抵抗値での変化は振幅に大きく影響する
それぞれの入力周波数に対して、発電電力を確認
制御実験 目標振幅一定
振動体振幅を目標として一定に制御
連続的に減衰力を変化させることを実現
目標振幅へ制御可能
学籍番号: 15304583 氏名: 齋藤 浄 指導教員: 小林 泰秀 准教授
従来研究と減衰力のフィードバック制御の実現
共振周波数可変機構（昨年度）
  共振周波数の可変を実験的に確認
実験装置
実験結果
動吸振器における制振の解析 [1]
研究背景
多くの機械や乗り物は振動を発生する。それらは安全性、信頼性などの観点から、低減させることが望まれている。この手段として制振制御は広く利用されており、より性能の高く効率的な
制振制御の開発が望まれる。
従来研究
アクティブ制御 → アクチュエータ 等(制御系) の使用
振動に対して逆位相のエネルギを投入(消費)し、制振
高い制振性能を実現することが可能
パッシブ制御 → ダンパ (エネルギ散逸要素) の配置
振動を熱として変換、エネルギを浪費し、制振
外部からのエネルギ入力が必要なく、独立して制御可能
どちらも振動エネルギを利用することは出来ない
本研究
減衰力のフィードバック制御→ 発電しながら制振
振動エネルギを電気エネルギ（電力）に変換し制振
振動発電機の制振性能の検討は少ない
制振対象の振動周波数と発電機の固有振動数を一致させる必要がある
研究目的
  市販の振動発電機を利用、発電による制振の実現
  制振制御への応用、検証
振動体
磁石
コイル
振動
表1 共振周波数可変機構 |  | 
振幅（片振幅） | ] | 0.5
周波数範囲 | [Hz] | 1～16
振動体質量 | [kg] | 0.405
表1 共振周波数可変機構 |  | 
振幅（片振幅） |  | 0.5
周波数範囲 | [Hz] | 1～16
振動体質量 | [kg] | 0.405
制振と発電の関連確認（本年度）
  振動発電機をダンパとして利用
  振動エネルギを電気エネルギに変換、発電
  抵抗値によって消費電力を変化させる
市販の振動発電機を使用
振動発電機の共振周波数に合わせて引張バネを選定
PCより振動発電機端子間の抵抗値、リニアモータの入力振幅を変更
動吸振器による制振の基本原理
  基礎励振を受ける２自由度系の周波数応答
  副振動系の減衰係数を変更、各周波数での振幅を解析
運動方程式
は絶対変位、はからの相対変位
結論
副振動系の減衰係数を小さくすると主振動系の
共振周波数で振幅が減少する（制振性能が高くなる）
表2 各計算パラメータ | 
[N/mm] | 0.381
[N/mm] | 0.023
[kg] | 0.332
[kg] | 0.02
[N/(m/s)] | 0.001
[N/(m/s)] | 0.02~5.12
[mm] | 0.02
表2 各計算パラメータ | 
 | 0.381
 | 0.023
 | 0.332
 | 0.02
 | 0.001
 | 0.02~5.12
 | 0.02
表3 周波数応答実験パラメータ |  | 
主振動系バネ定数 | [N/mm] | 0.381
主振動系質量 | [kg] | 0.34
副振動系質量 | [kg] | 0.02
端子間抵抗 | R[kΩ] | 0～50
入力振幅 | x[mm] | 0.02
繰り返し回数 | [回] | 10
表3 周波数応答実験パラメータ |  | 
主振動系バネ定数 |  | 0.381
主振動系質量 |  | 0.34
副振動系質量 |  | 0.02
端子間抵抗 | R[kΩ] | 0～50
入力振幅 | x[mm] | 0.02
繰り返し回数 | [回] | 10
まとめ・今後の課題
まとめ
  振動発電機の制振性能を検証する装置を設計、製作
  振動発電機により、共振周波数での制振と発電を確認
  可変抵抗を用いて、目標に応じた減衰係数を計算、制御させることを実現
今後の課題
  共振周波数可変機構と組み合わせる
  減衰係数と抵抗値の理論的な関係、発電効率の調査
Chart: 副振動系の周波数応答計算結果 (主振動系からの振幅)
Chart: 主振動系の周波数応答計算結果
Chart: 各周波数ごとの発電電力(主振動系からの振幅)
Development of variable damper by using vibration energy harvester and its application to vibration control
Chart: 主振動系の周波数応答線図
Chart: 副振動系の周波数応答線図(主振動系からの振幅)
表4 制御実験パラメータ |  | 
入力振幅 | [mm] | 0.05
目標振幅 | [V] | 1.0
入力周波数 | [Hz] | 5.24
端子間抵抗 | R[kΩ] | 0.4～38
計測時間 | t [s] | 100.0
比例ゲイン |  | 2.0
積分ゲイン |  | 1.0
表4 制御実験パラメータ |  | 
入力振幅 |  | 0.05
目標振幅 |  | 1.0
入力周波数 |  | 5.24
端子間抵抗 | R[kΩ] | 0.4～38
計測時間 | t [s] | 100.0
比例ゲイン |  | 2.0
積分ゲイン |  | 1.0
Student ID No：15304583 Name: Kiyora Saito Supervisor : Yasuhide Kobayashi
ミラー
振動発電機 （副振動系）
レーザｰ変位計（PSD）
リニアモータ
Chart: 副振動計の制動力と主振動系振幅の関係(矢印)
| 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.28 | 2.56 | 5.12
5.25Hz | 0.0093116 | 0.010225 | 0.013262 | 0.021471 | 0.039983 | 0.078173 | 0.15371 | 0.2941 | 0.51189
Chart: 振動発電機端子間の抵抗値と振幅（ゲイン）の関係(矢印)
| 0 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000
5.26Hz | 39.1595 | 22.0462 | 8.9362 | 6.1497 | 4.4901 | 3.8403 | 3.4763 | 2.7238
振動体 （主振動系）
k2
k1
c2
c1
m2
主振動系
副振動系
[1]砂子田勝昭 ほか . わかりやすい振動工学, 共立出版株式会社,2012,74p
22
Chart: 振幅制御結果
Chart: 振幅制御結果(拡大図)
Chart: 磁石間距離と共振周波数の関係
共振周波数が変化