## Slide 1: 圧力振幅を一定に保持するフィードバック制御に 基づく熱音響コアの振幅依存性を考慮した 周波数応答計測
長岡技術科学大学
☆中田匠，小林泰秀，山田昇
Amplitude-dependent frequency response measurement of thermoacoustic core based on feedback control
which maintains a steady-state pressure amplitude at reference value

## Slide 2
研究背景
熱音響の利用 ・・・ 熱音響発電機，冷凍機の提案
最終目的：定常時の圧力振幅を定量的に推定
定常状態：コアの熱供給と放熱の速さ J. Wheatley et al.(1985)
⇒ 振幅依存性を考慮した計測
計測対象
sensor
loudspeaker
・ 共振周波数
・ 反共振周波数
⇒ 圧力振幅が変化

## Slide 3
研究目的
圧力振幅を一定に保持する
フィードバック制御系を提案
[中田，小林 2016 自動制御連合講演会]
本研究の目的
圧力振幅を一定に保持する
フィードバック制御系を
熱音響コアの周波数応答計測に適用
・ ２つのスピーカが交互に駆動する
・ 圧力センサが４つ

## Slide 4
TH [℃] | 200
TC [℃] | 24
518mm
518mm
34mm
34mm
実験装置および方法
TH
TC
ps1
ps2
pc2
SPK1
SPK2
A1
B1
pc1
A2
B2
PC
A/D
D/A
P.A.
w
u
・ センサの出力信号をA/D変換し PC に取り込む
・ PC で生成した駆動信号w ,u をD/A変換し
パワーアンプを介してスピーカを駆動する
TC
TH
450mm
0
pr
= 3.2 [kPa]
fr = 99 [Hz]
ps1
ps2
pc2
pc1
PC
A/D
D/A
P.A.
w
u
436mm

## Slide 5
・ 共振周波数 100 [Hz]
・ 反共振周波数 128 [Hz]
周波数を掃引
駆動信号の振幅一定
Frequency [Hz]
Pressure amplitude [Pa]

## Slide 6
： 時変フィードバックゲイン
・ PI補償器の出力を音源の駆動信号の
時変フィードバックゲインとして用いる
・ 推定値 P と目標値 P * との差分をPI補償器に入力する
＾
・ 絶対値関数と
1次のローパスフィルタ
（カットオフ角周波数 1 rad/s） を通し平滑化する
・ スピーカの駆動信号を
可変させる
制御系のブロック線図
TH
TC
SPK1
SPK2
|・|
LPF
/2
PI
～
－
u
y
T(y)
～
w
G(t)
G(t)
TH
TC
SPK1
SPK2
～
u
～
w
TH
TC
SPK1
SPK2
～
u
～
w
G(t)
G(t)
TH
TC
SPK1
SPK2
|・|
LPF
/2
PI
～
－
u
y
T(y)
～
w
G(t)
G(t)
pc1

## Slide 7
pc1
P
＾
G(t)
P [Pa]
安定な応答 （ 目標値に収束 ）
不安定な応答 （ 持続振動 ）
試行錯誤でK P, K I を決定
時間応答実験
Time [s]
P [Pa]
Gain
条件：P * = 100 [Pa], f = 100 [Hz]
K P= 0.05, K I = 0.05
K P= 0.05, K I = 10.0
Gain
Time [s]
200 [Pa]

## Slide 8
目標値への追従を確認
共振 100 [Hz]
反共振 128 [Hz]
110 [Hz]
P [Pa]
＾
推定値 P の時間応答
＾
Time [s]

## Slide 9
フィードバックゲイン G (t ) の時間応答
共振 100 [Hz]
110 [Hz]
反共振 128 [Hz]
Gain G (t )
フィードバックゲイン
・ 共振時に最小
・ 反共振時に最大
Time [s]

## Slide 10
制御なしと比較して
圧力振幅を一定に保持することを確認
制御ありで周波数を掃引
Frequency [Hz]
Pressure amplitude [Pa]
制御あり
制御なし

## Slide 11
Frequency [Hz]
Gain
制御なし
制御あり
周波数応答実験結果
u からPc1：共振周波数では圧力振幅小 ⇒ ゲイン大という傾向
TH
TC
SPK1
SPK2
u
w
pc1

## Slide 12
周波数応答実験結果（つづき）
TH
TC
SPK1
u
w
ｗ からPc1：共振周波数では圧力振幅小 ⇒ ゲイン小という傾向
SPK2
Gain
Frequency [Hz]
pc1
制御なし
制御あり

## Slide 13
圧力振幅を一定に保持するフィードバック制御系を 熱音響コアの周波数応答計測に適用した
駆動するスピーカよらず，共通のK P , K I で 圧力振幅が一定に保持される結果を得た
まとめ
どちらのスピーカを駆動させたかで， ゲインの大小関係が逆転する理由の調査
今後の課題