## Slide 1
平成28年度 修士論文発表会
長岡技術科学大学大学院 工学研究科
機械創造工学専攻
No. 13304290 篠田 将太郎
指導教員 小林 泰秀 准教授
熱音響コアが多段接続された
電力フィードバック型熱音響発電機の
発振状況の推定とフィードバック回路の効果

## Slide 2
hot（TH）
cold（TC）
熱音響現象: 熱と音波の相互エネルギー変換
熱-音波相互変換デバイス(スタック)へ温度比を
与えることで音波が増幅、熱音響自励発振が生じる
stack
resonator
amplified
power IH
研究背景: 熱音響現象
外燃機関: 廃熱（工場，自動車etc.）を有効利用
音響パワー増幅率
acoustic
power IC

## Slide 3
定在波型
進行波型
Looped
tube
Straight tube
熱－音波変換効率: 定在波型＜進行波型
acoustic
power
研究背景: 熱音響発電機
acousticpower
Linear
motor

## Slide 4
従来システム: 動作周波数固定
研究背景: ループ管進行波型熱音響発電機
音響系の共振
機械系の共振
廃熱の温度変動により発電効率が変化
Notes: リニアモータと回路の定数を可変

## Slide 5
共振周波数可変機構
音響パワーのフィードバック
最大発電効率を維持するシステム
提案システム: 動作周波数可変
研究背景: 電力フィードバック進行波型熱音響発電機
電力をフィードバック
Notes: リニアモータと回路の定数を可変

## Slide 6
研究目的
進行波型として発振する
電力フィードバックシステムの構築
従来研究
スタックn段のとき、音響パワー増幅率
スタック多段の場合に拡張、進行波型での発振を目指す
・ ナイキストの安定判別に基づく発振状況の推定【小林 他】
・ スタック一段で構成されるシステムが定在波型で発振
【琵琶 他】
定在波型
進行波型

## Slide 7
研究目的 (続き)
で環送電力（フィードバック回路を流れる電力）を実測・推定
電力フィードバックの有り/無し
(フィードバック回路R = 0～∞)
電力フィードバックによって
進行波型として発振するシステム
実証のため・・・
さらに音響パワーの実測及びリニアモータ効率を解析⇒システムをループするエネルギー変換を考察
Notes: 本研究の最終目標は，実際にそのように発振するシステムを構築すること。
そのために，電力フィードバックが発振状況に与える効果を検証し・・・

## Slide 8
第４章 熱音響コアが多段接続された
電力フィードバック型熱音響発電機の安定性解析
・ 安定性解析概要
・ 管路長一定におけるコア多段解析
・ 管路長を調節したコア多段解析
第５章 電力フィードバックが発振状況に与える効果
・ 臨界温度比における効果
・ 音響パワーの流れ方向における効果
・ 環送電力における効果
修士論文概要
第４章 熱音響コアが多段接続された
電力フィードバック型熱音響発電機の安定性解析
・ 安定性解析概要
・ 管路長一定におけるコア多段解析
・ 管路長を調節したコア多段解析
第５章 電力フィードバックが発振状況に与える効果
・ 臨界温度比における効果
・ 音響パワーの流れ方向における効果
・ 環送電力における効果
Notes: 全体の論文の流れを言う。（第四章ではシステムの構築、その後第五章で電力フィードバックによって
システムが進行波型発電機に近づくことを示すため電力フィードバックが発振状況に与える効果を検証する。
本発表では時間の関係上、第五章の環送電力における効果について説明します。またその際使用する，本研究の提案手法であるコア多段解析の概要を説明します。

## Slide 9
実験装置
p1
p2
5876mm
Ltube = 2956
864
436
core1
core2
core5
vs2
vs1
・スタック
L=55mm,Φ=50mm,
600cpi
・リニアモータ H1,H2
市販品スピーカを改造
機械共振45Hz
・塩ビ管 (約3m)
・圧力センサ (二箇所)
熱音響コア構成
Notes: リニアモータの共振周波数を説明すべき

## Slide 10
実験方法 【音響パワーと環送電力の実測】
p1
p2
5876mm
Ltube = 2956
864
436
TC = 10℃, TH = 300℃
端子間抵抗 R = 0～∞
定常発振時 p1, p2, vs1, vs2の時間応答取得(10[s])
【実験手順】
vs2
vs1

## Slide 11
p1
p2
vs2
vs1
I
i2
i1
実験結果 【音響パワーの実測結果】
【音響パワー I の算出】
※図の左方向
を正とする
R＝0 ⇒ 音波増幅方向へ
R＝∞ ⇒コアから周囲方向へ
Notes: 時間があれば，図の線（寸法線など）をけすこと！
各応答の基本周波数における複素振幅を算出した結果がこれです

## Slide 12
p1
p2
vs2
vs1
P2
P1
i2
i1
実験結果 【環送電力の実測結果】
【環送電力P1, P2の算出】
※図の左方向を正
環送電力は図の右に流れ、抵抗値が小さいほど大きい
Notes: 時間があれば，図の線（寸法線など）をけすこと！
各応答の基本周波数における複素振幅を算出した結果がこれです

## Slide 13
+
−
+
−
R
Gcore
H1
H2
Gother
閉ループ系を、進行波圧力成分,
入出力信号とするサブシステムに分割
2. サブシステムの周波数応答を取得
3. ナイキストの安定判別
安定解析概要
・ 発振周波数 （二つの周波数の変化）
・ 環送電力 （流れ方向とその大きさ）
提案されるコア多段の安定解析より、
を推定する

## Slide 14
コアの周波数応答Gcore1の実験的取得
Gcore1
Gcore1
→各サブシステムの周波数応答に基づく発振状況推定
+
−
+
−
R
安定解析概要
Notes: 修士1年では進行波型を目指すことに注力していることを説明

## Slide 15
【新規内容】 コア多段接続
Gcore2,3,4,5 := Gcore1
+
−
+
−
R
Gcore1
Gcore2
Gcore5
Gcore
→各サブシステムの周波数応答に基づく発振状況推定
Gcore = Gcore5 ★ Gcore4 ★ Gcore3 ★ Gcore2 ★ Gcore1
安定解析概要
Notes: 修士1年では進行波型を目指すことに注力していることを説明

## Slide 16
リニアモータの電気－音響特性Hの実験的取得
H
+
−
+
−
R
Gcore1
Gcore2
Gcore5
Gcore
H1
H2
→各サブシステムの周波数応答に基づく発振状況推定
安定解析概要
Notes: 修士1年では進行波型を目指すことに注力していることを説明

## Slide 17
電気回路，管路のモデルを仮定
⇒コア以外の部分の周波数応答Gotherを算出
+
−
+
−
R
Gcore1
Gcore2
Gcore5
Gcore
H1
H2
Gother
→各サブシステムの周波数応答に基づく発振状況推定
管路部分の周波数応答Gother
安定解析概要

## Slide 18
ナイキストの安定判別
図の閉ループ系が不安定となるための必要十分条件
のナイキスト軌跡が原点に重なるか囲むこと
電力フィードバックシステムの発振状況推定が可能
G’core
G’other
G’core
G’other
安定解析概要

## Slide 19
解析結果 【発振周波数の推定】
周波数範囲 f = 30～200Hz (曲線補間有)
Gcore1: TC=16℃、TH=360℃
軌跡-原点間最短距離dminの点が発振周波数
R = 0
☆44.5Hz
R = 1
R = 4.7
R = 47
R = 75
R = 100
R = 120
R = 220
R = 820
R = 2000
R = ∞
〇 30Hz
□ 200Hz
☆
◇
R=120Ωで軌跡が入れ替わる
☆44.5Hz
◇39.5Hz
Notes: １、全ての抵抗値で原点を囲む（ただし実験時と低温側温度が異なるためTH360℃の応答を用いている。）
２、ある抵抗値で発振周波数が切り替わる、その境界では二回軌跡が囲む。実験のうなりに対応
３、

## Slide 20
解析結果 【発振周波数の推定】
発振周波数の推定・実測結果
推定結果は実験結果に整合
Notes: １、全ての抵抗値で原点を囲む（ただし実験時と低温側温度が異なるためTH360℃の応答を用いている。）
２、ある抵抗値で発振周波数が切り替わる、その境界では二回軌跡が囲む。実験のうなりに対応
３、

## Slide 21
解析結果 【電力の算出】
各部の周波数応答から
電力, を計算
Notes: 各部の周波数応答を用いて算出した電

## Slide 22
p1
p2
vs2
vs1
P2
P1
I
IC
IH
i2
i1
解析結果 【エネルギーループの推定】
6.04倍
0.74倍
0.98倍
0.23倍
一巡ゲインは1を超えコアの音波増幅方向へ
エネルギーがループ

## Slide 23
まとめ
コア五段電力フィードバック型熱音響発電機を構成し、環送電力はコア音波増幅方向へ流れ回路が短絡に
近づくほど増大することを示した。
多段コアが接続された場合の安定解析手法を提案した。発振状況及び電力の推定結果は実験結果に整合し
妥当性を示した。
提案手法より算出したシステムをループする一巡ゲインは1を超え、進行波型発電機の実現可能性を示した。
Notes: 環送電力の実測結果は
(1) コアの音波増幅方向へ環送電力が流れ，抵抗値が小さいほどその電力は大きくなる
(2) 抵抗値によって発振周波数が切替わり, その境界では二つの周波数成分が励起する
を示し，提案手法による解析結果は整合することを示した。
熱音響コアが多段接続された場合の電力フィードバック型熱音響発電機の
安定性解析を提案し，実際の発振状況は実験結果に一致することを示した。
一巡ゲインフィードバック回路によって音響パワーと電力を介してエネルギーが一方向にループする
電力フィードバック型進行波型熱音響発電機の実現可能性を示した。
・環送電力を実測した。R=0で電力最大。コア音波増幅方向に電力が流れる。
・提案される安定性解析よりその予測は実験と整合。妥当性を示した。
電力解析してR=0で最大。一致。【ここ、解析手法をメインにして、実験結果は整合、のほうがいいかも（一番上に持ってくる。）】
・周波数応答を用いて効率を算出、エネルギー流れを推定した。
一巡ゲインは1を超えており音響パワーと電力を介してエネルギーが
一方向にループする電力フィードバック型進行波型熱音響発電機の実現可能性を示した

## Slide 25
実験装置

## Slide 26
コアの周波数応答Gcore1（n=2～5）
反射
反射
From: A1
From: B2
To: A2
To: B1
Bode diagram
8dB

## Slide 27
Ltube
Gotherの周波数応答
From: A1
From: B2
To: A2
To: B1
H2
H1
Z3
i2
i1
vs1
vs2
+
－
+
－
A2
B2
A1
B1
反射
反射
-7dB

## Slide 28
ナイキスト軌跡【補間前と後】