## Slide 1: 従動側角速度フィードバック による不安定化に基づく 二慣性系の外乱抑制性能の改善
Improvement in disturbance suppression performance of two-inertia system by unstabilization with driven-side speed feedback
長岡技術科学大学
〇岩本 慎太郎 小林 泰秀
Notes: ご紹介ありがとうございます。
表記の題目で岩本が発表させていただきます

## Slide 2: 研究背景
汎用サーボモータ
・PID補償器
・ノッチフィルタ
産業用機械の駆動装置
軽量化・高速化
研究目的
外乱抑制性能の改善
外乱抑制性能
慣性 大
慣性 小
剛性 低
モータ
負荷
継ぎ手
Notes: 汎用サーボモータは産業用機械の駆動装置として広く用いられています．
近年，産業用機械の軽量化・高速化が進み低剛性・高慣性比の二慣性ねじり振動系の制御が求められています．
しかし，サーボモータで広く使われているノッチフィルタやPID補償器では十分な外乱抑制制御性能が得られるとは限りません．
本研究では外乱抑制制御性能の改善を目標としています．

## Slide 3: 研究背景：センサの追加
外乱抑制制御： から までの影響を低減させる
従動側
駆動側
影響
補償器
観測
指示
エンコーダ
追加
設置コスト：大
軸トルク
センサ追加
設置コスト：小
本研究：軸トルクセンサ情報を利用
Notes: (1)外乱抑制とは、従動側へ入力される外乱TLから従動側角速度ωLまでの影響を、駆動側のセンサとアクチュエータを用いて低減させる制御です。(2)駆動側角速度ωMを観測し、駆動側トルク指令TMを補償器によって指示しています。(3)より性能を向上させるため、本研究ではセンサを追加する(4)従動側にエンコーダを追加することによってωLを観測し補償器への入力として追加するフルクローズドの装置があるが、従動側へのセンサの追加は設計変更につながり、設置コストが大きくなってしまう場合がある。一方で軸トルクセンサを追加して軸トルクTsを観測した場合、駆動側のみの変更になり、設置コストを小さくすることが出来る。したがって本研究では軸トルクセンサを追加した装置に実装可能な補償器について考える。

## Slide 4: 問題設定：外乱抑制問題
閉ループ系：
1.閉ループ系が内部安定
2.
を満たし，を最小化する
補償器を求めること
外乱抑制問題
物理パラメータ
Notes: 〇すぐあとで示すように軸トルクの微分を用いることと等価になるため、本論文では従動側角速度を観測出力に追加した問題を考えます。〇閉ループ系は、入力がそれぞれの角加速度〇出力がそれぞれの速度〇制御対象Pチルダ〇補償器K〇伝達関数行列〇Rは慣性比〇ωNは共振周波数〇ｒ＞１０
この閉ループ系に対して次の外乱抑制問題を考えます。
閉ループ系が内部安定で、H∞ノルムがγ以下のときに、γを最小化する補償器を求める問題です。

## Slide 5: 軸トルク微分フィードバックによる実装
が求まれば、 として実装することで
駆動側のセンサのみで実装可能
出力
観測
出力
出力
観測
出力
等価変換可能
Notes: 〇観測出力として従動側角速度を追加することと、軸トルクの微分を追加することが等価であることを示します。
〇駆動側と従動側の角速度を観測出力とした補償器K〇右側が軸トルクの微分とωMを観測出力とした補償器Kts〇この二つの補償器は関係式から、等価変換できる〇これよりKが求まればKtsとして実装することで駆動側のセンサのみで実装が可能になります。〇Kの設計法について扱います。

## Slide 6: 従来研究[3] ：比例制御における制約
[3]高山，小林，不安定な二次の補償器を用いた低剛性・高慣性比の
二慣性系における外乱抑制性能の改善，システム制御情報学会論文誌(2017)
性能：良
( :小)
下限
比例補償器：
：二点のゲインを一致
↓最適な比例補償器
Notes: 本研究は従来研究の内容を用いているため，従来研究について示します。
従来研究では、比例制御における制約を明らかにした後に、その制約を改善する補償器を提案しています。従来研究では、こちらの補償器に対応しています。比例補償器の場合Ｋｐをだんだんと小さくしていくと、直流ゲイン側は下げることができますが、高周波数側のゲインが上がっていきます●γは閉ループゲインの最大値と対応しており、ゲイン線図上で下に来るほど良い性能ということになります●γを小さくしようとすると、この解ループゲインと閉ループゲインが一致する点は、KPに関わらず一点となり，下限になります．このときの角周波数をオメガアスタリスクと定義します●ここで，K_Pによって最もγを下げるためには、閉ループ系の直流ゲインとオメガアスタリスクにおけるゲインが一致することを条件にすればよく、これをKPアスタリスクとします。ω＊とｋｐ＊はこのように求めることができます。●下限を与えている制約について説明します．閉ループゲインはこのように表されます。解ループゲインと分数によってきまる倍率で構成されています。この分数の倍率が1となってしまう、その周波数がωアスタリスクです●こちらは分数の分母と分子を配置した図になります。分数の分子と分母は複素共役になる要素がもつため、このように分子と分母が同じ長さになります。

## Slide 7: 従来研究[3] ：比例制御における制約の緩和
[3]高山，小林，不安定な二次の補償器を用いた低剛性・高慣性比の
二慣性系における外乱抑制性能の改善，システム制御情報学会論文誌(2017)
性能を改善
本研究：従動側角速度フィードバック追加による
制約の緩和を期待
不安定な補償器を用いて制約を緩和
Notes: 従来研究においてのこの制約の緩和について示します。
従来研究では、H∞補償器をもとに、不安定な二次の補償器を提案しました。
この補償器を用いることで、分子は短く、分母は長く配置されるようになり、分数の倍率は1を下回るため、オメガアスタリスクにおける閉ループゲインを解ループゲインより下げることができました。
本研究では、従動側角速度フィードバックを追加することによって、補償器の自由度向上から制約の緩和を期待します。実際に、この後示しますが、γを下げることができました。

## Slide 8: 提案手法:可調整パラメータからの計算
:二点のゲインを等しくする
可調整パラメータ:
閉ループ伝達関数:
紫、黒
高域で
悪化
:大
緑
:小
から開始して
について繰り返し調整を行い
高域にピークを持たないように決定
Notes: 本研究で提案する、Kの調整手法について報告します
Kの二つの定数K1とK2の和をカ調整パラメータｘとします。
こちらの閉ループ伝達関数において、先ほどのｋｐアスタリスクと同様に、直流ゲインとオメガアスタリスクのゲインを等しくする補償器をKpropとすると、そのパラメータK1とK2はｘからこのように決定することができます。
Ｘと性能の対応として、ｋｐアスタリスクと等しくすると、ほぼ同等の性能がえられ、そこからｘを下げていくことで等しくした二点のゲインを下げることができます。緑のプロットまではガンマを小さくすることができていますが、それ以上さげていくと、紫や黒のプロットのように、広域にピークが出てくるため、γが悪化していきます。したがって、ｘ＝ｋｐアスタリスクからｘに関して繰り返しピークを持たないように調整を行うことで、性能を改善することができます。

## Slide 9: 実験結果
補償器
物理パラメータ
改善
計算結果：閉ループゲイン
実験結果：
(目標速度: )
正弦波外乱
Notes: 実際の実験装置を用いて実用性を確認しました。装置の物理パラメータはこのようになっており、そこから設計した結果がこちらになります。駆動側角速度の比例補償器KωMに対して、調整したKpropは設計時に5.3db改善することができました。調整結果をこちらにしめします。こちらが外乱応答の実験結果で、5秒から7秒の間でこちらに示す条件の正弦波外乱が印加されています。Kｗｍに対してKpropは振幅をおさえることができており。この周波数の外乱に対して性能を改善できていることがわかります。この後は、このように性能が改善できた理由について考えていきます。

## Slide 10: 理論的根拠:比例制御の制約の緩和
フィードバック追加により
・複素共役とならず、制約を緩和
・制御対象を不安定化する
：制約の緩和
とすると2つの不安定極
→大 とすると極の正実部→ 大
Notes: まず、閉ループ系をこのように書き直します。
このとき、Pちるだダッシュは、このような従動側角速度フィードバックをマイナーループとして含めた制御対象として考えます。それぞれの伝達関数はこちらになります。分母にK1を含む項が追加されます。Kpropを用いると、こちらの図のように、分子に対して分母のほうが長く配置され、制約の緩和が確認できます。また、このときの制御対象Pチルダダッシュの極は、設計法を用いてK1＜０としたとき二つの不安定極をもち、K1を大きくしていくと正の実部が大きくなっていきます。
以上より、従動側角速度フィードバックによって、複素共役とならず、制約を緩和し、制御対象を不安定化しているといえます。

## Slide 11: 理論的根拠:他研究[4]との関連
目的: 軸トルク微分フィードバックによる
軸ねじれ振動抑制性能の改善
手法：振動抑制性能改善するため、負の軸トルク微分ゲイン
を用いてマイナーループで減衰係数を調整
本研究提案手法:
他研究[4]
[4] K.Sugiura and Y.Hori, Vibration Suppression in 2- and 3-mass System based on the
Feedback of Imperfect Derivative of the Estimated Torsional Torque, IEEE Trans. on IE, 1996
本研究の提案手法は新しい結果を与えている
正
負
符号
Notes: また、提案手法でKtsを求めると、軸トルクの微分に対応するゲインは正となります。ここで、軸トルク微分フィードバックを用いて、軸ねじれ振動抑制性能の改善を行ったこちらの研究では、軸ねじれ振動抑制性能の改善のために負の軸トルク微分ゲインを利用する手法が提案されています・本研究とはゲインの符号がことなることから、本研究の提案手法は新しい結果を与えています。

## Slide 12: 結言
・比例補償器の制約を緩和
・実験で性能の改善を確認
従動側角速度のフィードバックに対する考察
・制御対象の不安定化に対応
・軸ねじれ振動抑制のための軸トルク
のフィードバックとは異なる符号のゲイン
補償器と調整則を提案
従動側角速度フィードバックを追加した
Notes: 結言です。
従動側角速度フィードバックを追加して補償器と調整則を提案し、
比例補償器の制約を緩和していること
実験で性能の改善を確認していること
を示しました。
従動側角速度フィードバックに対する考察として
制御対象の不安定化に対応している
軸ねじれ振動抑制のための軸トルクフィードバックでは得られない
ことを示しました。
以上で発表を終わります。

## Slide 13: 等価変換
より，等価変換可能

## Slide 14: 性能比較:従来研究

## Slide 15: 性能改善の詳細

## Slide 16: 軸ねじり振動の悪化
インパルス応答(計算)の比較
軸ねじり振動を許容して性能向上を図っていることが考えられる
Notes: 実際の実験で持ちいた入力は定格の3%ととても小さくした

## Slide 17: 安定条件