## Slide 1
電力フィードバック部の非対称化が
熱音響発電機の発振余裕に与える効果
所属
氏名
学籍番号
指導教員
機械創造工学専攻萩原 佑斗
16307383
小林 泰秀 准教授
Effect of asymmetry of electricity-feedback circuit on instability
margin of thermoacoustic electric generator
令和元年度 修士論文発表会
Notes: 発表時間：10分
質問：5分

## Slide 2: 研究背景：熱音響システム
熱音響現象とは…
熱音響システムとは…
熱と音波の相互エネルギー変換
熱・音波変換デバイスに温度勾配を与え，
生じた音波を動力とする外燃機関
・可動部を持たないためメンテナンスフリー
・工場や車などからの廃熱を有効利用
応用例）発電機，エンジン，冷凍機

## Slide 3: 研究背景
ループ管進行波型熱音響発電機
Linear
motor
Stack
Acoustic power
Electric
circuit
Acoustic power
Electric power
Linear
motor
Linear
motor
Stack
[1]“熱音響コアの多段接続による電力フィードバック進行波型熱音響発電機の実現” (篠田将太郎 他,2018)
音響パワーのフィードバックを電力に置き換え
電力フィードバック進行波型
熱音響発電機[1]
熱源の温度変動に対して最大発電効率の維持が期待
ループ管を必要とせず小型化が期待

## Slide 4: 研究背景
出力を取り出すために負荷抵抗を接続
負荷抵抗により発振モードが変化[1]
[1]“熱音響コアの多段接続による電力フィードバック進行波型熱音響発電機の実現” (篠田将太郎 他,2018)
・進行波型
低温側の音響パワーの向き
左向き
抵抗 小
Acoustic power
Linear
motor
Linear
motor
Stack
＋
＋
－
－
抵抗 大
Acoustic power
Linear
motor
Linear
motor
Stack
＋
＋
－
－
・定在波型
低温側の音響パワーの向き
右向き
熱電効率

## Slide 5: 研究背景
目的：システム性能の向上
先行研究
ASJ2017秋
電気回路にコイルを追加し、発振余裕の拡大を試みた[2]
ASJ2018春
圧力振幅最大となる最適なコイルを検討[3]
ASJ2018秋
温度変動に対し負荷抵抗を動的に調整し、圧力振幅が一定となるシステムを提案[4]
[2]“電力フィードバック回路の調整による熱音響発電機の発振余裕の拡大” (小林 泰秀 他,2017)
[3]“電力フィードバック回路の調整による熱音響発電機の発振余裕の最大化” (小林 泰秀 他,2018)
[4]“温度変動に対して熱音響システムの圧力振幅を一定とする負荷のフィードバック制御とエネルギー変換効率に与える効果” (井上 陽仁 他,2018)
本研究
電気回路にスイッチを追加し、発振を弱める方向に流れる瞬時電力を遮断し
発振余裕を拡大させる

## Slide 6
Electric
circuit
Acoustic power
Electric power
Linear
motor
Linear
motor
Stack
P2
P1
瞬時電力
Electric power
逆流
課題：
瞬時電力の逆流を抑制するため電力フィードバック回路を非対称化
提案：
スイッチングにより逆流を遮断する
瞬時電力の逆流（スイッチングの対象）

## Slide 7: 実験装置
実験条件
TH＝280℃ TC＝10℃
R1＝R2＝110Ω （定在波型の発振モード）
・リニアモータ2つと熱音響コア（熱音波変換デバイス）、電気回路で構成
H2
vs1
vs2
+
－
+
－
H1
i1
i2
R2
P1
R1
v2
v1
P2
TC
TH
core 2
TC
TH
core 3
TC
TH
core 4
TC
TH
core 5
TC
TH
core 1
p1
p2
のゼロクロスに同期させスイッチング
スイッチング
環送電力P1 端子電力P2
電圧を4箇所測定
※スイッチの消費電力は含まない
音響パワー IC
H1側で測定
※フォトスイッチ TLP241
最大ターンオン時間 5 ms
IC

## Slide 8: 実験結果
電力の流れが一方向であり電気回路を非対称化
定在波型の発振モード（約38Hz）では進行波型の発振モードと同じ周波数（約44Hz）が現れ6Hzのうなりが生じる
スイッチング無し
スイッチングあり
スイッチング時間を短くするためフォトスイッチ部の改良
遮断時間の短縮が環送電力に与える効果を検討
スイッチングによる音響パワーへの影響を検討

## Slide 9: 実験装置（フォトスイッチ部の改良）
非対称化
フォトスイッチを並列に接続
環送電力P1 端子電力P2
電圧を4箇所測定
音響パワー IC
H1側で測定
p1
p2
H2
vs1
vs2
+
－
+
－
H1
i1
i2
R2
IC
R1
v2
v1
P2
TC
TH
core 2
TC
TH
core 3
TC
TH
core 4
TC
TH
core 5
TC
TH
core 1
P1

## Slide 10: 実験条件
TH ＝ 300℃
TC ＝ 10℃
R1 ＝ 70Ω
R2 ＝ 47Ω
定在波型の発振モード
スイッチングによる瞬時電力の遮断時間
ts = 0,5,4,3,2 ms
抵抗値の選定について
進行波型と定在波型の二つのモードが励起しうなる抵抗値より大きな値に調整
遮断時間5通りを4回繰り返し計20回の測定
ts = 5 ms
ts = 4 ms
ts = 3 ms
ts = 2 ms

## Slide 11: 実験結果(環送電力)
P1 : 環送電力
P2 : 端子電力
PR=P2－ P1 :発電電力
f1 : 30~40Hzの最大ピークの周波数成分
IC : f1成分の音響パワー
f2 : 40~50Hzの最大ピークの周波数成分
IC2 : f2成分の音響パワー

## Slide 12: 実験結果(環送電力)
ts = 2ms におけるP1 が18mWと最も高い
No.11∼20 の結果では， ts ≠ 0msのP1に大きな違いは現れなかった
ただし，No.15 のみうなりが現れなかった
ts = 2ms でP1 が最大となった要因：
P1(t) とP2(t) がともに逆流している範囲のみを遮断したため

## Slide 13: 実験結果(音響パワー)
IC : 負の値→定在波型の音響パワー
IC2 :正の値→進行波型の音響パワー

## Slide 14: 実験結果(音響パワー)
負の方向の音響パワーICは減少
正の方向の音響パワーIC2は増加
定在波型の発振モードから
進行波型の発振モードに近づいている

## Slide 15: 発振余裕の拡大
TH ＝ 300℃
TC ＝ 10℃
スイッチングなし、あり（ts = 2 ms）
R1+R2 ＝ 187,137,117,97,87,77,67,57,48Ω
※2回目以降117,87,57,48 Ω
3回繰り返し計6回の測定
実験条件
非対称化の効果が現れる抵抗値：
進行波型と定在波型の二つのモードが励起しうなる抵抗値より大きな値
→抵抗値の範囲がシフト？
→抵抗値の範囲が拡大？

## Slide 16: 実験結果
スイッチングありにおいて
57～97ΩでIC2の値が大きくなっている
ICの値が0mWに近づいている
スイッチングなし
スイッチングあり
進行波型の発振モードが現れる抵抗値の範囲が広がる
⇒発振余裕が拡大する

## Slide 17: まとめ
二つの瞬時電力（P1(t) ,P2(t) ）がともに逆流している範囲のみを遮断したとき
環送電力P1が最大となる
非対称化は定在波型から進行波型の発振モードに近づける効果がある
今後の課題
非対称化において遮断時間が環送電力に与える効果
電力フィードバック部の非対称化が発振余裕に与える効果
非対称化は発振余裕を拡大させる効果がある
電圧の位相調整の検討

## Slide 18: 補足 スライド

## Slide 19
発振余裕について
発振余裕
閉ループ系が不安定である軌跡が
ナイキスト線図における原点を囲む時の軌跡と原点間の余裕
進行波型の発振モードが現れる負荷抵抗の範囲が広がる
発振余裕が広がる
先行研究[2]
本研究
[2]“電力フィードバック回路の調整による熱音響発電機の発振余裕の拡大” (小林 泰秀 他,2017)

## Slide 20: 実験結果（スイッチング）
のゼロクロスに同期させスイッチング
のゼロクロスから
12msでOFF
12.5msでON

## Slide 21
ts = 2 ms
ts = 2ms におけるP1 が18mWと最も高い
No.11∼20 の結果では， ts ≠ 0msのP1に大きな違いは現れなかった
ただし，No.15 のみうなりが現れなかった
ts = 2ms でP1 が最大となった要因：
P1(t) とP2(t) がともに逆流している範囲のみを遮断したため

## Slide 22: 実験結果
※フォトリレー TLP241
最大ターンオン時間 5ms
スイッチング無し
スイッチングあり
負の値になる瞬時電力を遮断
⇒電力の流れが一方向であり電気回路を非対称化
のゼロクロスに同期させスイッチング
問題点
⇒ターンオン時間より短い逆流は正方向の瞬時電力も遮断してしまう

## Slide 23: 実験結果（瞬時電力）
電力逆流遮断回路 → 自動で逆流を感知しスイッチをOFF
・瞬時電力の逆流を遮断しきれていなかった
⇒以上の問題からスイッチの制御をプログラムによるものに変更
回路あり
回路無し

## Slide 24
(W)
(W)
瞬時電力の算出
H2
vs1
vs2
+
－
+
－
H1
i1
i2
R2
P1
R1
v2
v1
P2
TC
TH
core 2
TC
TH
core 3
TC
TH
core 4
TC
TH
core 5
TC
TH
core 1

## Slide 25: 実験装置概要

## Slide 26: 熱音響システムの負荷-圧力
Resistance
Sound wave
Electricity power
Linear
motor
Linear
motor
Cores
Chart: Resistance R(Ω)
| 0 | 1 | 4.7 | 10 | 47 | 75 | 100 | 120
P[Pa] | 628 | 638 | 625 | 644 | 628 | 571 | 510 | 498
Pressure sensor

## Slide 27
2020(mm)
400(mm)
400(mm)
2946(mm)
871(mm)
396(mm)
=
=
=
l =
34(mm)
5126(mm)
Electricity-feedback thermoacoustic electric generator
（ide）

## Slide 28
436(mm)
=
396(mm)
=
5126(mm)
2946(mm)
=
Electricity-feedback thermoacoustic electric generator
（ide）

## Slide 29
コイル
音波
ベローズ
磁気回路
プレート
Linear motor

## Slide 30
436(mm)
Core

## Slide 31
以下秋音響学会スライド

## Slide 32
Effect of shutoff time feedback circuit on transport electric power of electricity-feedback traveling-wave thermoacoustic electric generator.
電力フィードバック型熱音響発電機における
電力フィードバック部の遮断時間が環送電力に与える効果
長岡技術科学大学
○萩原 佑斗 小林 泰秀
Notes: 発表時間：10分
質問：5分

## Slide 33: 研究背景：熱音響システム
熱音響現象とは…
熱音響システムとは…
熱と音波の相互エネルギー変換
熱・音波変換デバイスに温度勾配を与え，
生じた音波を動力とする外燃機関
・可動部を持たないためメンテナンスフリー
・工場や車などからの廃熱を有効利用
応用例）発電機，エンジン，冷凍機

## Slide 34: 研究背景：電力フィードバック型熱音響発電機
ループ管進行波型熱音響発電機
Linear
motor
Stack
Acoustic power
Electric
circuit
Acoustic power
Electric power
Linear
motor
Linear
motor
Stack
[1]“熱音響コアの多段接続による電力フィードバック進行波型熱音響発電機の実現” (篠田将太郎 他,2018)
音響パワーのフィードバックを電力に置き換え
電力フィードバック進行波型
熱音響発電機[1]
熱源の温度変動に対して最大発電効率の維持が期待
ループ管がいらず小型化が期待

## Slide 35: 研究背景：電力フィードバック型熱音響発電機
目標：システム性能の向上
先行研究
ASJ2017秋：
電気回路にコイルを追加し、発振余裕の拡大を試みた[2]
ASJ2018春：
圧力振幅最大となる最適なコイルを検討[3]
ASJ2018秋：
温度変動に対し負荷抵抗を動的に調整し、圧力振幅が一定となるシステムを提案[4]
ASJ2019春：
電力フィードバック回路の非対称化が発振モードに与える効果を調査[5]
[2]“電力フィードバック回路の調整による熱音響発電機の発振余裕の拡大” (小林 泰秀 他,2017)
[3]“電力フィードバック回路の調整による熱音響発電機の発振余裕の最大化” (小林 泰秀 他,2018)
[4]“温度変動に対して熱音響システムの圧力振幅を一定とする負荷のフィードバック制御とエネルギー変換効率に与える効果” (井上 陽仁 他,2018)
[5]“電力フィードバック進行波型熱音響発電機における電力フィードバック部の非対称化が与える発振モードへの効果” (萩原 佑斗 他,2019)

## Slide 36: 研究背景：電力フィードバック型熱音響発電機
Electric
circuit
Acoustic power
Electric power
Linear
motor
Linear
motor
Stack
第4章の内容[5]
P2
P1
瞬時電力
Electric power
逆流
課題：瞬時電力の逆流を抑制するため電力フィードバック回路を非対称化
提案：スイッチングにより逆流を遮断する

## Slide 37: 第4章：非対称化が発振モードに与える効果
※フォトリレー TLP241
最大ターンオン時間 5[ms]
負の値になる瞬時電力をすべて遮断
電力の流れが一方向であり電気回路を非対称化
定在波型の発振モードでは進行波型の発振モードと同じ周波数が現れうなる
問題
逆流していない瞬時電力P2(t)の一部も遮断している
⇒フォトリレーの性能より短い逆流は遮断することが出来ない
環送電力や音響パワーへの影響はどうか
スイッチング無し
スイッチングあり
第5章の目的
スイッチング時間を短くするためフォトリレー部の改良
スイッチングによる環送電力や音響パワーへの影響を調査

## Slide 38: 実験装置
・リニアモータ2つと熱音響コア（熱音波変換デバイス）、電気回路で構成
非対称化
フォトリレーを並列に接続
環送電力P1 端子電力P2
電圧を4箇所測定
音響パワー IC
H1側で２センサ法により測定
p1
p2
H2
vs1
vs2
+
－
+
－
H1
i1
i2
R2
IC
R1
v2
v1
P2
TC
TH
core 2
TC
TH
core 3
TC
TH
core 4
TC
TH
core 5
TC
TH
core 1
P1

## Slide 39: 実験条件
TH ＝ 300℃
TC ＝ 10℃
R1 ＝ 80Ω
R2 ＝ 47Ω
定在波型の発振モード
スイッチングによる瞬時電力の遮断時間 ts
抵抗値の選定について
進行波型と定在波型の二つのモードが励起しうなる抵抗値より大きな値に調整
遮断時間2通りを３回繰り返し計６回の測定
No.1～No.6
ts

## Slide 40: 実験結果（瞬時電力）
フォトリレー部の改良
⇒5msよりも短い遮断が可能に
2019春の実験結果[5] [ts＝5ms]
瞬時電力の時間応答No.2 [ts＝2ms]
5ms
2ms

## Slide 41: 実験結果（瞬時電力）
瞬時電力の時間応答No.2 [ts＝2ms]
P2(t)の逆流を遮断できていない箇所が現れる
⇒瞬時電力の逆流時間が変化していると考えられる

## Slide 42: 実験結果（電圧）
約6Hzのうなりが生じる
⇒前回の結果と同じ傾向
しかし、No.4のみうなりが現れず
電圧の時間応答No.2 [ts＝2ms]
電圧の時間応答No.1 [ts＝0ms]
電圧の時間応答No.4 [ts＝2ms]

## Slide 43: 実験結果（電圧 FFT解析）
進行波型の発振周波数44Hzが大きくなった
電圧のFFT解析No.1 [ts＝0ms]
電圧のFFT解析No.2 [ts＝2ms]

## Slide 44: 実験結果（圧力振幅）
約6Hzのうなりが生じる
No.4のみうなりが現れず
⇒電圧の結果と同じ傾向
圧力振幅の時間応答No.2 [ts＝2ms]
圧力振幅の時間応答No.1 [ts＝0ms]

## Slide 45: 実験結果（圧力振幅 FFT解析）
電圧と同様に進行波型の発振周波数44Hzが大きくなった
圧力振幅のFFT解析No.2 [ts＝2ms]
圧力振幅のFFT解析No.1 [ts＝0ms]

## Slide 46: 実験結果(音響パワー及び電力)
f1 : v1(t)の最大ピークの周波数
IC : f1成分の音響パワー
f2 : 40~50Hz間で最も大きな周波数成分
IC2 : f2成分の音響パワー
P1 : 環送電力
P2 : 端子電力
P2－ P1=PR :発電電力

## Slide 47: 実験結果(音響パワー及び電力)
負の方向の音響パワーICは減少
正の方向の音響パワーIC2は増加
定在波型の発振モードから
進行波型の発振モードに近づいている

## Slide 48: 実験結果(音響パワー及び電力)
端子電力P2，環送電力P1，発電電力PRが増加
うなりの有無と対応していない

## Slide 49: まとめ
今後の課題
瞬時電力の逆流時間が変化する現象の調査
スイッチングをしているがうなりが生じない場合（No.4）に関する調査
うなりの有無と電力の関係について調査
スイッチングによる遮断時間を短くすることが出来た
スイッチングにより定在波型の発振モード成分の音響パワーが減少し進行波型の発振モード成分の音響パワーが増加する
スイッチングにより環送電力が増加する

## Slide 50
以下中間ver3スライド

## Slide 51: 研究背景：熱音響システム
熱音響現象とは…
熱音響システムとは…
熱と音波の相互エネルギー変換
熱・音波変換デバイスに温度勾配を与え，
生じた音波を動力とする外燃機関
・可動部を持たないためメンテナンスフリー
・工場や車などからの廃熱を有効利用
応用例）発電機，エンジン，冷凍機

## Slide 52: 研究背景：電力フィードバック進行波型 熱音響発電機
ループ管進行波型熱音響発電機
Linear
motor
Stack
Acoustic power
Electric
circuit
Acoustic power
Electric power
Linear
motor
Linear
motor
Stack
[1]“熱音響コアの多段接続による電力フィードバック進行波型熱音響発電機の実現” (篠田将太郎 他,2018)
フィードバック部をリニアモータと電気回路に置き換え
電力フィードバック進行波型
熱音響発電機[1]
熱源の温度変動に対して制御が容易
小型化が期待

## Slide 53: 研究背景：電力フィードバック進行波型 熱音響発電機
電気回路の抵抗値により
発振モードが変化[1]
[1]“熱音響コアの多段接続による電力フィードバック進行波型熱音響発電機の実現” (篠田将太郎 他,2018)
・進行波型
・定在波型
抵抗値 小
Acoustic power
Linear
motor
Linear
motor
Stack
＋
＋
－
－
抵抗値 大
Acoustic power
Linear
motor
Linear
motor
Stack
＋
＋
－
－

## Slide 54: 研究背景：電力フィードバック進行波型 熱音響発電機
目標：温度変動に対する熱音響システムの性能の向上
先行研究：
・ASJ2017秋：
電気回路にコイルを追加し、発振余裕の拡大を検討[2]
・ASJ2018春：
発振余裕が最大となる最適なコイルを検討[3]
・ASJ2018秋：
温度変動に対し負荷抵抗を動的に調整し、圧力振幅が一定となるシステムを提案[4]
[2]“電力フィードバック回路の調整による熱音響発電機の発振余裕の拡大” (小林 泰秀 他,2017)
[3]“電力フィードバック回路の調整による熱音響発電機の発振余裕の最大化” (小林 泰秀 他,2018)
[4]“温度変動に対して熱音響システムの圧力振幅を一定とする負荷のフィードバック制御とエネルギー変換効率に与える効果” (井上 陽仁 他,2018)

## Slide 55: 研究背景：電力フィードバック進行波型 熱音響発電機
Electric
circuit
Acoustic power
Electric power
Linear
motor
Linear
motor
Stack
提案：スイッチングにより電気回路を非対称化
課題：電圧に位相差があると瞬時電力が逆流
目的：瞬時電力の逆流を遮断
vs2
P
vs1
電圧
瞬時電力

## Slide 56: 実験装置
実験条件
TH ＝ 280℃
TC ＝ 10℃
R1 ＝ 220Ω
R2 ＝ 220Ω
定在波型の発振モード
・リニアモータ2つと熱音響コア（熱音波変換デバイス）、電気回路で構成
H2
vs1
vs2
+
－
+
－
H1
i1
i2
R2
P1
R1
v2
v1
P2
TC
TH
core 2
TC
TH
core 3
TC
TH
core 4
TC
TH
core 5
TC
TH
core 1
非対称化
プログラムによるスイッチング
瞬時電力
電圧を4箇所測定
圧力振幅
H1側で2箇所
p1
p2

## Slide 57: 実験結果（スイッチング）
のゼロクロスに同期させスイッチング
のゼロクロスから
12msでOFF
12.5msでON

## Slide 58: 実験結果（瞬時電力）
※フォトリレー TLP241
最大ターンオン時間 5ms
スイッチング無し
スイッチングあり
負の値になる瞬時電力を遮断
⇒電力の流れが一方向であり電気回路を非対称化
のゼロクロスに同期させスイッチング
問題点
⇒ターンオン時間より短い逆流は正方向の瞬時電力も遮断してしまう

## Slide 59: 実験結果（瞬時電力）
スイッチング無し
スイッチングあり
約６Hzのうなりが生じる
0.16s
※

## Slide 60: 実験結果（電圧 FFT解析）
進行波型の発振モードの周波数 43Hz
定在波型の発振モードの周波数 37Hz
スイッチングあり
スイッチング無し
進行波型の発振周波数、約43Hzの周波数成分が大きくなった
⇒定在波型の発振モードで逆流を遮断すると、
進行波型の発振モードの周波数が表れる。

## Slide 61: 実験結果（圧力振幅）
スイッチング無し
スイッチングあり

## Slide 62: 実験結果（圧力振幅 FFT解析）
スイッチング無し
スイッチングあり
電圧と同様に
逆流を遮断すると進行波型発振モードの周波数成分が表れた。

## Slide 63: まとめ
今後の課題
発電電力や音響パワーにどのような影響が出ているか調査する。
（性能が向上したかどうか）
遮断できる時間を短縮する。
非対称化をプログラムから回路に反映させる。
スイッチングにより電気回路を非対称化することができた。
定在波型の発振モードで電気回路の非対称化を行うと、進行波型の発振モードと同じ周波数が表れる。